| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2013/99 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 19 July 1013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

161-я сессия

Женева, 12−15 ноября 2013 года

Пункт 4.7.3 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок 
к действующим правилам, представленных GRSG

Предложение по дополнению 1 к поправкам серии 05 к Правилам № 107 (транспортные средства категорий M2 и M3)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), на ее 104-й сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/83, пункт 8). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2013/9, воспроизведенный в приложении III к докладу. Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1).

Пункт 5.2 изменить следующим образом:

«5.2	Транспортные средства класса I должны быть доступны для лиц с ограниченной мобильностью, включая по крайней мере одного пользователя инвалидной коляски и одну детскую коляску-люльку или нескладную сидячую коляску, в соответствии с техническими положениями, изложенными в приложении 8. В транспортных средствах класса I с жесткой базой зона для размещения инвалидной коляски может быть объединена с зоной для размещения нескладной детской коляски-люльки или сидячей коляски. В таком случае в этих зонах или вблизи них устанавливают знаки со следующей надписью, эквивалентным обозначением или пиктограммой:

"Уступите это место пользователям инвалидных колясок"».

Приложение 4, рис. 23 изменить следующим образом:

"Рис. 23
СИМВОЛЫ ДОСТУПНОСТИ
(см. приложение 8, пункты 3.2.8, 3.6.6 и 3.10.4)

…"

Приложение 4, включить новый рисунок 23 С, следующего вида:

"Рис. 23 С 
Пиктограмма для зоны детских колясок и прогулочных складных колясок

Цвет: белое условное обозначение на синем фоне

Размер: диаметр не менее 130 мм

Ссылка на принципы разработки символов безопасности: 
ISO 3864-1:2011".

Приложение 8, название изменить следующим образом:

"Места и доступ для пассажиров с ограниченной мобильностью".

Приложение 8, пункт 3.10 изменить следующим образом:

«3.10	Положения, касающиеся размещения нескладных детских колясок-люлек и сидячих колясок

3.10.1	Предусматривается специальная зона для размещения не менее одной нескладной детской коляски-люльки или сидячей коляски.

3.10.2	Габариты зоны, предусмотренной для нескладной детской коляски-люльки или сидячей коляски, составляют не менее 750 мм в ширину и 1 300 мм в длину. Ее продольная плоскость является параллельной продольной плоскости транспортного средства, а поверхность пола должна препятствовать скольжению.

3.10.3	Доступ к зонам для детских колясок-люлек и сидячих колясок обеспечивается в соответствии со следующими положениями:

3.10.3.1	должна быть обеспечена возможность свободного и легкого перемещения нескладных детских колясок-люлек или сидячих колясок снаружи вовнутрь транспортного средства по крайней мере через одну из служебных дверей для доступа в специальную(ые) зону(ы);

3.10.3.1.1	под словами "свободное и легкое перемещение" подразумевается, что:

а) 	имеется достаточное пространство для перемещения детской коляски-люльки или сидячей коляски;

b) 	отсутствуют ступеньки, проемы или стойки, которые могли бы помешать свободному перемещению детской коляски-люльки или сидячей коляски.

3.10.4	Эта зона должна быть обозначена пиктограммой, изображенной на рис. 23 С приложения 4.

3.10.4.1	Такую же пиктограмму наносят на переднюю часть транспортного средства слева от водителя и вблизи служебной двери, обеспечивающей доступ к зоне размещения детской коляски-люльки или сидячей коляски.

3.10.5	В отношении устойчивости нескладных детских колясок-люлек или сидячих колясок применяют следующие требования:

3.10.5.1	одной из продольных сторон пространства для детской коляски-люльки или сидячей коляски должна быть одна из сторон или стенок транспортного средства или разделительная перегородка;

3.10.5.2	в передней части пространства для детской коляски-люльки или сидячей коляски должна быть предусмотрена перегородка или опорная панель, расположенная перпендикулярно продольной оси транспортного средства;

3.10.5.3	перегородка или опорная панель должна быть сконструирована таким образом, чтобы избежать опрокидывания детской коляски-люльки или сидячей коляски, и соответствовать положениям пункта 3.8.5;

3.10.5.4	поручень или опору для рук прикрепляют к боковой стороне или стенке транспортного средства либо к разделительной перегородке таким образом, чтобы сопровождающее лицо могло легко за них ухватиться. Такой поручень не должен заступать в пространство над вертикальной проекцией пространства для детских колясок-люлек или сидячих колясок более чем на 90 мм, причем только на высоте не менее 850 мм от поверхности пола пространства для детских колясок-люлек или сидячих колясок;

3.10.5.5	с противоположной стороны пространства для детских колясок-люлек или сидячих колясок устанавливают убирающийся поручень или любое другое эквивалентное жесткое устройство, с тем чтобы ограничить любое поперечное смещение детской коляски-люльки или сидячей коляски.

3.10.6	Данную зону оборудуют специальным органом управления, например нажимной кнопкой, позволяющей пассажиру с нескладной детской коляской-люлькой или сидячей коляской подавать водителю сигнал с просьбой остановить транспортное средство на ближайшей автобусной остановке. Применяют общие требования, изложенные в пункте 7.7.9.1 приложения 3.

3.10.7	Данный орган управления обозначают пиктограммой, которая приведена на рис. 23 C приложения 4. Размеры этой пиктограммы при необходимости могут быть уменьшены.

3.10.8	Зона, предназначенная для размещения нескладных детских колясок-люлек или сидячих колясок, может примыкать к зоне, предусмотренной для размещения инвалидных колясок, и являться ее продолжением. В ней могут присутствовать стойки, служащие поручнями для стоящих пассажиров, при условии соблюдения требований пункта 3.10.3 этого приложения.

3.10.9	Дополнительные зоны для инвалидных колясок могут быть объединены с зоной для размещения нескладных детских колясок-люлек или сидячих колясок при условии соблюдения соответствующих требований. В таком случае в этих зонах или вблизи них устанавливают знаки со следующей надписью, эквивалентным обозначением или пиктограммой:

"Уступите это место пользователям инвалидных колясок"».

# Footnotes

* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.