|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2013/114 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 26 juillet 2013 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

161e session
Genève, 12-15 novembre 2013
Point 4.9.4 de l’ordre du jour provisoire
Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements
à des Règlements existants, proposés par le GRPE

Proposition de complément 4 au Règlement no 103
(Catalyseurs de remplacement)

Communication du Groupe de travail de la pollution et de l’énergie*

Le texte ci-après a été adopté par le Groupe de travail de la pollution et de l’énergie (GRPE) à sa soixante-sixième session (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/66, par. 30). Il est fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/10, non modifié. Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen.

Note de bas de page 1, lire:

«1La série 06 d’amendements à l’annexe 2 du Règlement no 83 sera modifiée en conséquence − par. 3.2.12.2.1 de l’annexe 1 du Règlement no 83, série 07 d’amendements.».

Paragraphe 2.5, lire:

«2.5	Par “type de véhicule”

Voir le paragraphe 2.1 du Règlement no 83.».

Paragraphe 2.7, sans objet en français.

Paragraphe 5.2.4, lire:

«5.2.4	Dans le cas des dispositifs antipollution conçus pour être montés sur des véhicules d’un type homologué conformément à la série 07 d’amendements au Règlement no 83, les polluants réglementés visés tout au long du paragraphe 5.2.3 du présent Règlement s’entendent de tous les polluants définis au paragraphe 5.3.1.4 de la série 07 d’amendements au Règlement no 83.».

Paragraphes 5.4 et 5.4.1, lire:

«5.4	Prescriptions relatives à l’endurance

Le dispositif antipollution de remplacement doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5.3.6 du Règlement no 83.

5.4.1	Dans le cas des dispositifs antipollution de remplacement conçus pour être montés sur des véhicules d’un type homologué conformément à la série 07 d’amendements au Règlement no 83, on applique les prescriptions d’endurance et les facteurs de détérioration associés définis dans le paragraphe 5.3.6 de la série 07 d’amendements au Règlement no 83.».

Paragraphes 5.5.1 et 5.5.2, lire (y compris le renvoi vers la note de bas de page):

«5.5.1	La compatibilité du dispositif antipollution de remplacement avec le système OBD doit être démontrée à l’aide des procédures décrites à l’annexe 11, appendice 1, de la série 05, 06 ou 073 d’amendements au Règlement no 83.

5.5.2	Les dispositions de l’annexe 11, appendice 1, de la série 05, 06 ou 073 d’amendements au Règlement no 83 applicables aux composants autres que le dispositif antipollution ne s’appliquent pas.».

Paragraphe 5.6.2.2, lire:

«5.6.2.2	Sur requête du demandeur de l’homologation de la pièce de rechange, l’autorité chargée de l’homologation communique, sur une base non discriminatoire, les informations visées aux points 3.2.12.2.1.11.1 et 3.2.12.2.6.4.1 de la fiche de renseignements figurant à l’annexe 1 du Règlement no 83 pour chaque véhicule faisant l’objet de l’essai.».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de
ce mandat.