| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/3/Corr.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 28 January 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения 
и световой сигнализации

Шестьдесят девятая сессия

Женева, 8−11 апреля 2013 года

Пункт 10 предварительной повестки дня

Правила № 10 (электромагнитная совместимость)

Предложение по поправкам серии 05
к Правилам № 10 (электромагнитная совместимость)

Записка секретариата*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен секретарем GRE на основе документа ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/3. В нем предлагаются некоторые исправления, прежде всего в рисунках, для внесения в первоначальный текст. Изменения выделены жирным шрифтом в случае нового текста либо зачеркиванием в случае исключенного текста. В целях упрощения работы экспертов некоторые приложения и добавления воспроизведены полностью.

I.	Предложение

Пункт 6.10.5 исправить следующим образом:

"6.10.5	Наведенные помехи в переходном режиме, создаваемые ЭСУ в цепях электропитания напряжением 12/24 В

ЭСУ, которые не включаются, не оснащены переключателями или не создают индуктивных нагрузок, могут не испытываться на создание наведенных помех в переходном режиме, и считается, что они удовлетворяют положениям пункта 6.96.7".

Пункт 13.3.1 исправить следующим образом:

"13.3.1	Начиная с 28 октября 2014 года (по истечении 36 месяцев после официальной даты вступления в силу настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 04)) Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предоставляют официальные утверждения только в том случае, если тип транспортного средства, элемента или отдельного технического блока, подлежащего официальному утверждению, удовлетворяет требованиям настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 04".

Приложение 4, добавление, исправить следующим образом:

"Приложение 4 − Добавление

# Рис. 1
Свободная горизонтальная поверхность, не отражающая электромагнитных волн, границы поверхности определяются эллипсом

# Рис. 2
Положение антенны по отношению к транспортному средству

# Рис. 2а
Дипольная антенна в положении для измерения вертикальной составляющей излучения

# Рис. 2b
Дипольная антенна в положении для измерения горизонтальной составляющей излучения

Рис. 3
Транспортное средство в конфигурации "режим зарядки ПЭАС с подключением к электросети"

Пример испытательной схемы транспортного средства при боковом 
расположении вилки (питание от источника переменного тока, без связи)

Рис. 3а
Вертикальная проекция

Рис. 3b

Горизонтальная проекция

Условные обозначения

1 	Испытуемое транспортное средство

2 	Изолированная опора

3 	Зарядный кабель

4 	Заземленный(ые) эквивалент(ы) силовой сети

5 	Разъем сети электропитания

Транспортное средство в конфигурации "режим зарядки ПЭАС с подключением к электросети"

Пример испытательной схемы транспортного средства
при расположении вилки спереди/сзади (питание от источника
переменного тока, без связи)

Рис. 3c

Рис. 3d

Условные обозначения

1	Испытуемое транспортное средство

2	Изолированная опора

3	Зарядный кабель

4	Заземленный(ые) эквивалент(ы) силовой сети

5	Разъем сети электропитания

Транспортное средство в конфигурации "режим зарядки ПЭАС с подключением к электросети"

Пример испытательной схемы транспортного средства при боковом расположении вилки (питание от источника переменного или постоянного тока, со связью)

Рис. 3e

Рис. 3f

Условные обозначения

1	Испытуемое транспортное средство

2	Изолированная опора

3	Зарядный кабель/кабель связи

4	Заземленый(ые) эквивалент(ы) силовой сети переменного или постоянного тока

5	Разъем сети электропитания

6	Заземленый(ые) стабилизатор(ы) сопротивления

7	Зарядная станция

Транспортное средство в конфигурации "режим зарядки ПЭАС с подключением к электросети"

Пример испытательной схемы транспортного средства при 
расположении вилки спереди/сзади (питание от источника переменного 
или постоянного тока, со связью)

Рис. 3g

Рис. 3h

Условные обозначения

1 	Испытуемое транспортное средство

2 	Изолированная опора

3 	Зарядный кабель/кабель связи

4 	Заземленный(ые) эквивалент(ы) силовой сети переменного или постоянного тока

5 	Разъем сети электропитания

6	Заземленный(ые) стабилизатор(ы) сопротивления

7	Зарядная станция										"

Приложение 6, добавление 1 исправить следующим образом:

"Приложение 6 − Добавление 1

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
Транспортное средство в конфигурации "режим зарядки ПЭАС с подключением к электросети"

Пример испытательной схемы транспортного средства при боковом
расположении вилки (питание от источника переменного тока, без связи)

Рис. 4а

Рис. 4b

Условные обозначения

1	Испытуемое транспортное средство

2	Изолированная опора

3	Зарядный кабель

4	Заземленный(ые) эквивалент(ы) силовой сети переменного или постоянного тока

5	Разъем сети электропитания

Пример испытательной схемы транспортного средства при расположении вилки спереди/сзади (питание от источника переменного тока, без связи)

Рис. 4c

Рис. 4d

Условные обозначения

1 	Испытуемое транспортное средство

2 	Изолированная опора

3 	Зарядный кабель

4 	Заземленный(ые) эквивалент(ы) силовой сети переменного или постоянного тока

5 	Разъем сети электропитания

Пример испытательной схемы транспортного средства при боковом расположении вилки (питание от источника переменного или постоянного тока, со связью)

Рис. 4e

Рис. 4f

Условные обозначения

1	Испытуемое транспортное средство
2	Изолированная опора
3	Зарядный кабель/кабель связи
4	Заземленный(ые) эквивалент(ы) силовой сети переменного или постоянного тока
5	Разъем сети электропитания
6	Заземленный(ые) стабилизатор(ы) сопротивления
7	Зарядная станция

Пример испытательной схемы транспортного средства при расположении вилки спереди/сзади (питание от источника переменного или постоянного тока, со связью)

Рис. 4g

Рис. 4h

Условные обозначения

1	Испытуемое транспортное средство

2	Изолированная опора

3	Зарядный кабель/кабель связи

4	Заземленный(ые) эквивалент(ы) силовой сети переменного или постоянного тока

5	Разъем сети электропитания

6	Заземленный(ые) стабилизатор(ы) сопротивления

7	Зарядная станция 		"

Приложение 7, добавление, новый рис. 2 исправить следующим образом:

"Рис. 2
Схема испытания для ЭСУ, используемых в конфигурации "режим 
зарядки ПЭАС с подключением к электросети" (на примере биконической антенны)

Условные обозначения:

| 1 ЭСУ (заземлен локально, если требуется согласно плану испытания) 2 Низковольтный тестовый жгут 3 Низковольтный имитатор нагрузки (размещение и заземление в соответствии с предписаниями пункта 6.4.2.5 CISPR 25) 4 Источник питания (местоположение по желанию) 5 Низковольтный эквивалент силовой сети (ЭСС) 6 Заземленная поверхность (соединена с экранированным корпусом) 7 Опора из материала низкой относительной диэлектрической проницаемости (εr ≤ 1,4) 8 Биконическая антенна 10 Высококачественный коаксиальный кабель, например с двойным экраном (50 Ом) | 11 Разъем в перегородке 12 Измерительный прибор 13 Поглотитель радиочастот 14 Система моделирования и контроля 15 Высоковольтный жгут 16 Высоковольтный имитатор нагрузки 17 Высоковольтный ЭСС 18 Высоковольтный источник питания 19 Проходной конденсатор для высоковольтной линии 25 Жгут зарядного устройства переменного/постоянного тока 26 Имитатор нагрузки переменного/постоянного тока (например, ПЛК) 27 СПСЛ 50 мкГн (переменный ток) или высоковольтный ЭСС (постоянный ток) 28 Источник питания переменного/постоянного тока 29 Проходной конденсатор для линии переменного/постоянного тока |
| --- | --- |

"

Приложение 11, добавление 1 исправить следующим образом:

"Приложение 11 – Добавление 1

Рис. 1
Транспортное средство в конфигурации "режим зарядки ПЭАС с 
подключением к электросети" − Схема испытания с однофазным зарядным

Рис. 2
Транспортное средство в конфигурации "режим зарядки ПЭАС
с подключением к электросети" − Схема испытания с трехфазным зарядным устройством

Приложение 12, добавление 1 исправить следующим образом:

"Приложение 12 − Добавление 1

Рис. 1а
Транспортное средство в конфигурации "режим зарядки ПЭАС с подключением к электросети" − Схема испытания с однофазным зарядным устройством

Рис. 1b
Транспортное средство в конфигурации "режим зарядки ПЭАС с подключением к электросети" − Схема испытания с трехфазным зарядным устройством

"

Приложение 13, добавление 1 исправить следующим образом:

"Приложение 13 − Добавление 1

Рис. 1
Транспортное средство в конфигурации "режим зарядки ПЭАС с подключением к электросети"

Пример испытательной схемы транспортного средства при боковом расположении вилки (питание от источника переменного тока, без связи)

Рис. 1а

Рис. 1b

Условные обозначения

1	Испытуемое транспортное средство

2	Изолированная опора

3	Зарядный кабель

4	Заземленный(ые) эквивалент(ы) силовой сети (переменного или постоянного тока)

5	Разъем сети электропитания

6	Измеряющий приемник

Транспортное средство в конфигурации "режим зарядки ПЭАС с подключением к электросети"

Пример испытательной схемы транспортного средства при расположении вилки спереди/сзади (питание от источника переменного тока, без связи)

Рис. 1с

Рис. 1d

Условные обозначения

1	Испытуемое транспортное средство

2	Изолированная опора

3	Зарядный кабель

4	Заземленный(ые) эквивалент(ы) силовой сети (переменного или постоянного тока)

5	Разъем сети электропитания

6	Измеряющий приемник

Приложение 14, добавление 1 исправить следующим образом:

"Приложение 14 − Добавление 1

Рис. 1
Транспортное средство в конфигурации "режим зарядки ПЭАС с подключением к электросети"

Пример испытательной схемы транспортного средства при боковом расположении вилки (питание от источника переменного или постоянного тока, со связью)

Рис. 1a

Рис. 1b

Условные обозначения

1	Испытуемое транспортное средство

2	Изолированная опора

3	Зарядный кабель/кабель связи

4	Заземленный(ые) эквивалент(ы) силовой сети переменного или постоянного тока (для линий силовой сети переменного или постоянного тока)

5	Разъем сети электропитания

6	Заземленный(ые) стабилизатор(ы) сопротивления (для линий связи)

7	Зарядная станция

8	Измеряющий приемник

Транспортное средство в конфигурации "режим зарядки ПЭАС с подключением к электросети"

Пример испытательной схемы транспортного средства при расположении вилки спереди/сзади (питание от источника переменного или постоянного тока, со связью)

Рис. 1c

Рис. 1d

Условные обозначения

1	Испытуемое транспортное средство

2	Изолированная опора

3	Зарядный кабель/кабель связи

4	Заземленный(ые) эквивалент(ы) силовой сети переменного или постоянного тока (для линий силовой сети переменного или постоянного тока)

5	Разъем сети электропитания

6	Заземленный(ые) стабилизатор(ы) сопротивления (для линий связи)

7	Зарядная станция

8	Измеряющий приемник

Рис. 2

Альтернативный метод измерения для транспортного средства в конфигурации "режим зарядки ПЭАС с подключением к электросети"

Пример испытательной схемы транспортного средства при боковом расположении вилки (питание от источника переменного или постоянного тока, со связью)

Рис. 2a

Рис. 2b

Условные обозначения

| 1 Испытуемое транспортное средство 2 Изолированная опора 3 Зарядный кабель/кабель связи 4 Заземленный(ые) эквивалент(ы) силовой сети переменного или постоянного тока (для линий силовой сети переменного или постоянного тока) 5 Разъем сети электропитания | 7 Зарядная станция 8 Датчик тока 9 Линии связи 10 Измеряющий приемник 11 Емкостной датчик напряжения |
| --- | --- |

Альтернативный метод измерения для транспортного средства в конфигурации "режим зарядки ПЭАС с подключением к электросети"

Пример испытательной схемы транспортного средства при расположении вилки спереди/сзади (питание от источника переменного или постоянного тока, со связью)

Рис. 2c

Рис. 2d

Условные обозначения

| 1 Испытуемое транспортное средство 2 Изолированная опора 3 Зарядный кабель/кабель связи 4 Заземленный(ые) эквивалент(ы) силовой сети переменного или постоянного тока (для линий силовой сети переменного или постоянного тока) | 5 Разъем сети электропитания 7 Зарядная станция 8 Датчик тока (или емкостной датчик напряжения) 9 Линии связи 10 Измеряющий приемник 11 Емкостной датчик напряжения |
| --- | --- |

Приложение 15, добавление 1 исправить следующим образом:

"Приложение 15 − Добавление 1

Рис. 1
Транспортное средство в конфигурации "режим зарядки ПЭАС с подключением к электросети" через цепи электропитания
переменного/постоянного тока

"

Приложение 16, добавление 1 исправить следующим образом:

"Приложение 16 − Добавление 1

Транспортное средство в конфигурации "режим зарядки ПЭАС с подключением к электросети"

Рис. 1
Транспортное средство в конфигурации "режим зарядки ПЭАС
с подключением к электросети" − Подача ИП по схеме "провод−провод" для цепей электропитания переменного (однофазная сеть) и постоянного тока

Рис. 2
Транспортное средство в конфигурации "режим зарядки ПЭАС 
с подключением к электросети" − Подача ИП по схеме "провод−земля" 
для цепей электропитания переменного (однофазная сеть) и постоянного тока

# Рис. 3

# Транспортное средство в конфигурации "режим зарядки ПЭАС 
		с подключением к электросети" − Подача ИП по схеме "провод-провод" 
		для цепей электропитания переменного (трехфазная сеть) тока

# Рис. 4

# Транспортное средство в конфигурации "режим зарядки ПЭАС 
		с подключением к электросети" − Подача ИП по схеме "провод-земля" 
		для цепей электропитания переменного (трехфазная сеть) тока

Приложение 17, добавление 1 исправить следующим образом:

"Приложение 17 − Добавление 1

# Рис. 1

# ЭСУ в конфигурации "режим зарядки ПЭАС с подключением 
		к электросети" − Схема испытания с однофазным зарядным устройством

# Рис. 2

# ЭСУ в конфигурации "режим зарядки ПЭАС с подключением 
		к электросети" – Схема испытания с трехфазным зарядным устройством

"

Приложение 18, добавление 1 исправить следующим образом:

"Приложение 18 − Добавление 1

Рис. 1а
ЭСУ в конфигурации "режим зарядки ПЭАС с подключением к электросети" − Схема испытания с однофазным зарядным устройством

Рис. 1b
Транспортное средство в конфигурации "режим зарядки ПЭАС с подключением к электросети"

"

Приложение 20, добавление 1 исправить следующим образом:

"Приложение 20 − Добавление 1

Рис. 1
ЭСУ в конфигурации "режим зарядки ПЭАС с подключением к электросети"

Условные обозначения

1	Испытуемый ЭСУ

2	Изолированная опора

3	Зарядный кабель/кабель связи

4	Заземленный(ые) эквивалент(ы) силовой сети переменного или постоянного тока

5	Разъем сети электропитания

6	Заземленный(ые) стабилизатор(ы) сопротивления

7	Зарядная станция

"

Приложение 21, добавление 1 исправить следующим образом:

"Приложение 21 − Добавление 1

Рис. 1
ЭСУ в конфигурации "режим зарядки ПЭАС с подключением
к электросети"

"

II.	Обоснование

1.	Секретариат и МОПАП предлагают внести некоторые исправления с целью уточнить представленное предложение.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

Точка, находящаяся на перпендикулярной линии, проходящей через середину двигателя и через середину антенны

Малый диаметр = F

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

Антенна

F = 10,0 ( 0,2 м
	(3,00 ( 0,05 м)

Большой диаметр = 2F

10,0 ( 0,2 м
(3,00 ( 0,05 м)

Вид спереди

3,00 ( 0,05 м
(1,80 ( 0,05 м)

Точка середины двигателя

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

ДВИГАТЕЛЬ

10,0 ( 0,2 м
(3,00 ( 0,05 м)

Вид сверху

# (100 ± 25) мм

# 0,8 (+ 0,2 / -0) м

# Вид спереди

# (1,80 ± 0,05 м)

# 3,0 ± 0,05 м

# 10,00 ± 0,2 м

# (3,00 ± 0,05 м)

# 100 (+ 200 / -0) мм

# 0,8 (+0,2 / -0) м

# Избыточный по длине кабель укладывают 
зигзагообразно

# максимум 0,5 м

# Вид сверху

# 10,0 ± 0,2 м

# (3,00 ± 0,05 м)

# (100 ± 25) мм

# 0,8(+0,2 / -0) м

# Вид спереди

# (1,80 ± 0,05) м

# 3,00 ± 0,05 м

# 10,0 ± 0,2 м

# (3,00 ± 0,05 м)

# Избыточный по длине кабель укладывают зигзагообразно

# максимум 0,5 м

# 0,8(+0,2 / -0) м

# Вид сверху

# 0,1(+0,2 / -0)м

# 10,0 ± 0,2 м

# (3,00 ± 0,05 м)

(100 ± 25) мм

100(+200 / -0) мм

0,8(+0,2 / -0) м

(1,80±0,05 м)

3,00±0,05 м

(3,00 ± 0,05 м)

10,00 ± 0,2 м

Вид спереди

Избыточный по длине кабель укладывают 
зигзагообразно

максимум 0,5 м

0,8 (+0,2/-0) м

Вид сверху

10,0 ± 0,2 м

(3,00 ± 0,05 м)

# 3,00 ± 0,05 м

# (3,00 ± 0,05 м)

# 10,00 ± 0,2 м

# 0,8(+0,2 / -0) м

# (100 ± 25)мм

# Вид спереди

# (1,80 ± 0,05 м)

# (3,00 ± 0,05 м)

# 10,00 ± 0,2 м

# максимум 0,5 м

# Избыточный по длине кабель укладывают зигзагообразно

# Вид сверху

# 0,8(+0,2 / -0) м

# 0,1(+0,2 / -0)м

# Контрольная точка находится в этой 
плоскости

# 1,0 ± 0,2 м

# Вертикальная ось переднего колеса
(точка C)

# 0,2 ± 0,2 м

# Контрольная точка находится в этой 
плоскости

# Вертикальная ось переднего колеса 
(точка D)

Расстояние, выдерживаемое между транспортным средством и антенной

Антенна

Транспортное 
средство

Задняя часть

Передняя часть

Контрольная точка

Транспортное 
средство

Второй этап:

Повернуть транспортное 
средство вокруг своей оси

Передняя часть

Первый этап:

Определить контрольную точку

Задняя часть

100 (+200 / -0) мм

Вид спереди

(100 ± 25) мм

0,8 (+0,2 / -0) м

Избыточный по длине кабель укладывают
зигзагообразно

0,8 (+0,2 / -0) м

2,0 м

максимум 0,5 м

Контрольная точка

Вид сверху

Вид спереди

4

(100 ± 25) м

2

3

1

5

0,8 (+0,2 / -0) м

максимум 0,5 м

Избыточный 
по длине кабель 
укладывают 
зигзагообразно

≥2,0 м

0,8 (+0,2 / -0) м

0,1 (+0,2/-0) м

Вид сверху

Контрольная точка

100 (+200 / -0) мм

0,8 (+0,2/ -0) мм

5

1

3

2

(100 ± 25) мм

4

Вид спереди

6

7

Избыточный 
по длине кабель
укладывают 
зигзагообразно

≥2,0 м

Контрольная точка

0,8 (+0,2/-0) м

4

5

1

2

3

5

максимум 0,5 м

Вид сверху

6

7

(100 ± 25) мм

0,8 (+0,2/-0) м

Вид спереди

Избыточный 
по длине кабель 
укладывают

зигзагообразно

0,8 (+0,2/-0) м

максимум 0,5 м

≥ 2,0 м

0,1 (+0,2/-0) м

Вид сверху

Контрольная точка

Вид сверху (горизонтальная поляризация)

минимум 
1 000

минимум 1 000

1 500 ± 75

1 000 ± 10

# Кабель при длине более 1 м укладывают зигзагообразно на расстоянии 100 ± 25 мм над уровнем заземленной поверхности и не менее 100 мм от кузова автомобиля

# Источник электропитания с внутренним полным сопротивлением ZS и генератором напряжения 
разомкнутой цепи G

# Максимальная длина кабеля 10 м

# Измерительный прибор с входным полным сопротивлением ZМ

# Кабель при длине более 1 м укладывают зигзагообразно на расстоянии 100 ± 25 мм над уровнем заземленной поверхности и не менее 100 мм от кузова автомобиля

# Максимальная длина кабеля 10 м

# Измерительный прибор с входным полным сопротивлением ZM

# Источник электропитания с внутренним полным сопротивлением ZS и генератором напряжения разомкнутой цепи G

G

RA

jXA

RN

jXN

L1

N

M

Измерительный прибор

Источник электропитания с генератором напряжения G разомкнутой цепи и полным сопротивлением (RP + j XP)

Максимальная длина 10 м

Кабель при длине более 10 м укладывают зигзагообразно, на расстоянии 100 ± 25 мм над уровнем заземленной поверхности и не менее 100 мм от кузова автомобиля

100 (+200 / -0) мм

5

1

3

2

4

Вид спереди

(100

±

10)

мм

6

0,8 (+0,2/-0) м

Кабель при длине более 1 м укладывают зигзагообразно, на расстоянии 100 ± 25 мм над уровнем заземленной поверхности и не менее 100 мм от кузова автомобиля

0,8 (+0,2/-0) м

максимум 0,5 м

Вид сверху

(100 ± 10) мм

Вид спереди

0,8 (+0,2 / -0) м

Кабель при длине более 1 м укладывают зигзагообразно на расстоянии 100 ± 25 мм над уровнем заземленной поверхности и не менее 100 мм от кузова автомобиля

0,1 (+0,2 / −0) м

Вид сверху

максимум 0,5 м

0,8 (+0,2 / -0) м

100 (+200 / -0) мм

Вид спереди

0,8 (+0,2 / -0) м

(100 ± 25) мм

Кабель при длине более 1 м укладывают зигзагообразно на расстоянии 100 ± 25 мм над уровнем заземленной поверхности и не менее 100 мм от 
кузова автомобиля

максимум 0,5 м

Вид сверху

0,8 (+0,2 / -0) м

0,8 (+0,2 / -0)м

(100 ± 25) мм

Вид спереди

Кабель при длине более 1 м укладывают зигзагообразно на расстоянии 100 ± 25 мм над уровнем заземленной поверхности и не менее 100 мм от кузова автомобиля

0,8 (+0,2 / -0) м

0,1 (+0,2 / -0)м

максимум 0,5 м

Вид сверху

500 (+100 / -0) мм

(100 ± 10) мм

100 (+200 / -0) мм

0,8 (+0,2 / -0) м

200 (+100 / -0) мм

Вид спереди

500 (+100 / -0) мм

200 (+100 / -0) мм

0,8 (+0,2 / -0) м

максимум 0,5 м

мм

Кабель при длине более 1 м укладывают зигзагообразно на расстоянии 100 ± 25 мм над уровнем заземленной поверхности и не менее 100 мм от кузова автомобиля

Вид сверху

0,8 (+0,2 / -0) м

(100 ± 10) мм

мм

мм

Вид спереди

максимум 0,5 м

0,8 (+0,2 / -0) м

500 (+100 / -0) мм

200 (+100 / -0) мм

Кабель при длине более 1 м укладывают зигзагообразно на расстоянии 100 ± 25 мм над уровнем заземленной поверхности и не менее 100 мм от кузова автомобиля

Вид сверху

0,8 (+0,2 / −0) м

Кабель при длине более 1 м укладывают зигзагообразно на расстоянии 100 ± 25 мм над уровнем заземленной поверхности и не менее 100 мм от кузова
 автомобиля

Схема испытания на устойчивость транспортного средства 
к электрическим быстрым переходным процессам/пачкам импульсов

ЭБПП/ПИ

Сеть электропитания переменного/
постоянного тока

Фильтр

ССР

Сеть питания переменного/
постоян-ного тока

Кабель при длине более 1 м укладывают зигзагообразно на расстоянии 100 ± 25 мм над уровнем заземленной поверхности и не менее 100 мм от кузова автомобиля

0,8 (+0,2/−0) м

Генератор ИП

ССР

Заземленная 
поверхность

Сеть питания переменного/
постоянного тока

0,8 (+0,2 / -0) м

Кабель питания при длине более 1 м укладывают зигзагообразно на расстоянии 100 ± 25 мм над уровнем заземленной поверхности и не менее 100 мм от кузова автомобиля

Генератор ИП

ССР

Заземленная 
поверхность

0,8 (+0,2 / -0) м

Кабель при длине более 1 м укладывают зигзагообразно на расстоянии 100 ± 25 мм над уровнем заземленной поверхности и не менее 100 мм от кузова автомобиля

Генератор ИП

ССР

Сеть питания переменного тока

Заземленная поверхность

0,8 (+0,2 / -0) м

Кабель при длине более 1 м укладывают зигзагообразно на расстоянии 100 ± 25 мм над уровнем заземленной поверхности и не менее 100 мм от кузова автомобиля

Заземленная поверхность

Генератор ИП

ССР

Сеть питания переменного тока

Измерительный прибор с входным полным сопротивлением ZM

Источник электропитания с внутренним полным сопротивлением Zs и генератором напряжения разомкнутой цепи G

ЭСУ

Максимальная 
длина кабеля 10 м

Измерительный прибор с входным полным сопротивлением ZM

Источник электропитания с внутренним полным сопротивлением Zs и генератором напряжения разомкнутой цепи G

ЭСУ

Максимальная длина кабеля 10 м

ЭСУ

G

RA

jXA

RN

jXN

L1

N

M

Измерительный прибор

Источник электропитания с генератором напряжения G 
разомкнутой цепи и полным сопротивлением (RP + j XP)

Измерительный прибор

Источник электропитания с генератором напряжения G разомкнутой цепи и полным сопротивлением (RP + j XP)

ЭСУ

4

5

5

6

7

ЭСУ

Кабель при длине более 1 м укладывают зигзагообразно, на расстоянии 100 ± 25 мм над уровнем заземленной поверхности и не менее 100 мм от кузова автомобиля

1

3

2

максимум 0,5 м

0,8 (+0,2 / -0) м

Вид сверху

2

4

5

5

6

7

ЭСУ

1

Вид сверху

0,8 (+0,2 / -0) м

Кабель при длине более 1 м укладывают зигзагообразно, на расстоянии 100 ± 25 мм над уровнем заземленной поверхности и не менее 100 мм от кузова автомобиля

максимум 0,5 м

Заземленная поверхность