| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/15 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 25 January 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования 
правил в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения 
и световой сигнализации

Шестьдесят девятая сессия

Женева, 8−11 апреля 2013 года

Пункт 4 b) предварительной повестки дня

Правила № 48: предложение по поправкам 
к поправкам серии 06

Предложение по дополнению 3 к поправкам серии 06 к Правилам № 48 (установка устройств освещения и световой сигнализации)

Представлено экспертом от Польши*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Польши для введения альтернативного набора предписаний, касающихся эффективности, в отношении первоначальной направленности фар ближнего света и исключения требований об искусственной границе в 2 000 лм и автоматической регулировке светоизлучающих диодов (СИД). Он представляет собой пересмотренный вариант документа ECE/TRANS/WP.29/GRE/2012/27, обсуждавшегося в ходе шестьдесят восьмой сессии Рабочей группы по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE). Изменения к действующему тексту Правил ООН выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Пункт 6.2.6.1.1 изменить следующим образом:

"6.2.6.1.1	Первоначальный наклон…

Указанный наклон вниз определяется в соответствии либо с пунктом 6.2.6.1.2 либо с пунктом 6.2.6.1.3 (по усмотрению изготовителя)".

Включить новый пункт 6.2.6.1.3 следующего содержания:

"6.2.6.1.3	В зависимости от высоты установки в мм (h), на которой расположена исходная ось фары ближнего света, вертикальный наклон светотеневой границы фары ближнего света (в направлении исходной оси), измеряемой на порожних транспортных средствах с точностью 0,1%, должен иметь значение первоначального наклона вниз (первоначальной направленности), при котором (которой) горизонтальная часть светотеневой границы пересекает поверхность ровной горизонтальной дороги на расстоянии от [50] м до [75] м от фары.

Пределы направленности при всех статистических условиях, указанных в приложении 5, должны быть такими, чтобы расстояние от пересечения вертикальной части светотеневой границы с дорожным покрытием оставалось в диапазоне от [30] м до [100] м с учетом допусков по направленности (см. рис. ниже).

По усмотрению изготовителя может указываться минимальное расстояние от пересечения горизонтальной части светотеневой границы с поверхностью дороги, составляющее более [30] м.

"

Пункт 6.2.6.2.1 изменить следующим образом:

"6.2.6.2.1	В том случае, когда для выполнения требований пунктов 6.2.6.1.1 и либо 6.2.6.1.2, либо 6.2.6.1.3 (в зависимости от того, какой из них применяется) необходимо устройство, регулирующее положение фары, это устройство должно быть автоматическим".

Пункт 6.2.9 изменить следующим образом:

"6.2.9		Прочие предписания

Предписания, содержащиеся в пункте 5.5.2, не применяются к фарам ближнего света.

…

В отношении вертикального наклона − в том случае, когда значения, используемые для наклона светотеневой границы луча ближнего света вниз соответствуют предписаниям пункта 6.2.6.1.2 − положения пункта 6.2.6.2.2 выше не применяются к фарам ближнего света:

а)	с модулем (модулями) СИД, создающим(и) главный луч ближнего света, или

b)	с источником света, создающим главный луч ближнего света и имеющим номинальный световой поток более 2 000 люмен.

В случае ламп накаливания…".

Приложение 1, включить новый пункт 10.9 следующего содержания:

"10.9		Значение, используемое для первоначального наклона светотеневой границы луча ближнего света вниз (в соответствии с пунктом 6.2.6.1.1), определяется:

а)	согласно пункту 6.2.6.1.22 или

b)	согласно пункту 6.2.6.1.32 (значение минимального расстояния от пересечения горизонтальной части светотеневой границы с поверхностью дороги, если указано, что это расстояние составляет более [30] м)".

Приложение 9, пункт 1.3.2 изменить следующим образом:

"1.3.2		Изменение наклона в зависимости от нагрузки

Отклонения угла наклона луча ближнего света вниз в зависимости от условий нагрузки, предусмотренных в настоящем разделе, должны оставаться в пределах, указанных либо в пункте 6.2.6.1.2, либо в пункте 6.2.6.1.3 (в зависимости от того, какой из них применяется).

0,2-2,8%	 при высоте установки фары h < 0,8;

0,2-2,8% при высоте установки фары 0,8 ≤ h ≤ 1,0; или

0,7-3,3% (в соответствии с наклоном, выбранным изготовителем во время официального утверждения);

0,7-3,3% при высоте установки фары 1,0 < h ≤ 1,2 м;

1,2-3,8%	 при высоте установки фары h > 1,2 м.

В случае передней противотуманной фары класса "F3"…"

II.	Обоснование

1.	В Правилах № 48 ООН использовались фиксированные значения первоначальной направленности фар ближнего света (и их допусков) в конкретных и довольно обширных (приблизительных) диапазонах в зависимости от высоты установки. В результате этого в реальных дорожных условиях при новом официальном утверждении типа транспортных средств может оказаться, что освещенный участок дороги начинается непосредственно перед передней частью автомобиля и заканчивается в пределах 20−200 м перед ним. В этих значениях пока не учтены дополнительные допуски на соответствие производства, применяемые в соответствии с нынешним текстом Правил № 48 ООН.

2.	Изложенное выше предложение позволяет улучшить нынешнюю ситуацию посредством введения альтернативного набора предписаний, касающихся эффективности, в отношении первоначальной направленности фар ближнего света и приведения диапазона освещенности дороги фарами ближнего света в большее соответствии с реальными условиями, независимо от высоты установки фары.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

ДОПУСКИ ПРИ РЕГУЛИРОВКЕ

30 м

h(мм)

100 м

75 м

50 м

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ