| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/48 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 7 August 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения
и световой сигнализации

Семидесятая сессия

Женева, 21−23 октября 2013 года

Пункт 7 предварительной повестки дня

Правила № 7 (габаритные огни, стоп-сигналы
и контурные огни)

Предложение по дополнению 24 к поправкам серии 02 к Правилам № 7

Представлено экспертом от Международной группы экспертов по вопросам автомобильного освещения и световой сигнализации (БРГ)*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от БРГ для уточнения требования о соотношении силы света для стоп-сигналов, совмещенных с задними габаритными огнями и задними контурными огнями. Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Пункт 6.2.4.2 изменить следующим образом:

"6.2.4.2	Если задний габаритный огонь совмещен со стоп–сигналом и/или если стоп-сигнал совмещен с задним контурным огнем с постоянной силой света или с изменяемой силой света, то соотношение между фактически замеренной силой света двух этих огней, включенных одновременно, и силой света заднего габаритного огня, включенного отдельно, должно быть не менее 5:1 в поле, ограниченном прямыми горизонтальными линиями, проходящими через точки ±5° V, и прямыми вертикальными линиями, проходящими через точки ±10° Н, таблицы распределения света.

Если задний габаритный огонь или стоп–сигнал либо оба эти устройства имеют более одного источника света и считаются единым огнем, то учитываются значения, получаемые при включении всех источников света".

II.	Обоснование

1.	В нынешних положениях Правил № 7 не содержится четкого указания на то, каким образом необходимо применять требование о соотношении силы света для стоп-сигналов, совмещенных с задними габаритными огнями и задними контурными огнями, в том случае, когда соответствующий огонь имеет более одного источника света.

2.	Настоящее предложение, подготовленное рабочей группой БРГ по фотометрии, нацелено на уточнение этих требований, в частности в том случае, когда задний контурный огонь (который в принципе является габаритным огнем) также совмещен со стоп-сигналом.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять Правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.