| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/52 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 7 August 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения 
и световой сигнализации

Семидесятая сессия

Женева, 21−23 октября 2011 года

Пункт 11 предварительной повестки дня

Правила № 65 (специальные предупреждающие огни)

Предложение по дополнению 09 к поправкам серии 00 к Правилам № 65 (специальные предупреждающие огни)

Представлено совместно экспертами от Международного общества инженеров автомобильной промышленности и экспертами от Международной группы экспертов по вопросам автомобильного освещения и световой сигнализации (БРГ)*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертами от Общества инженеров автомобильной промышленности (САЕ) и от Международной группы экспертов по вопросам автомобильного освещения и световой сигнализации (БРГ) в целях уточнения требований к специальному предупреждающему огню с обеспечением при этом возможности согласования с требованиями, касающимися аварийных предупреждающих огней, которые были разработаны САЕ. Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Пункт 1.2.1 изменить следующим образом:

"1.2.1	Фабричная или торговая марка;

a)	лампы, имеющие одну и ту же фабричную или торговую марку, но изготовленные различными изготовителями, рассматриваются в качестве ламп различных типов;

b)	лампы, изготовленные одним и тем же изготовителем, но имеющие различные фабричные или торговые марки, могут рассматриваться в качестве ламп одного типа;".

Пункт 1.6, весь нынешний текст изменить следующим образом:

"1.6		"эффективная сила света" Je как для поворачивающегося, так и для неподвижного проблескового типа, измеренная в установленном направлении, определяется по следующей формуле:

,

где:

Jm − максимальная сила света (кд),

C − временная постоянная, C = 0,2 с,

F − фактор, определяемый формулой	,

T − период,

J − мгновенная сила света (кд)".

Пункт 1.7 изменить следующим образом:

"1.7	"исходный центр специального предупреждающего огня" означает:

a)	в случае поворачивающего или неподвижного проблескового огня (категории Т) центра источника света, и в случае направленного проблескового огня (категории Х) пересечение исходной оси с внешней поверхностью, испускающей свет: оно указывается изготовителем специального предупреждающего огня. При отсутствии такого указания под ним подразумевается:

i)	оптический центр источника света,

ii)	геометрический центр внешней оптической поверхности, или

iii)	в случае ряда источников света в оптической системе геометрический центр такого ряда.

b)	в случае направленного проблескового огня (категории Х) пересечение исходной оси с внешней поверхностью, испускающей свет; он указывается заводом-изготовителем специального предупреждающего огня. При отсутствии такого указания под ним подразумевается центр источника света. "

Включить новый пункт 1.9.1.2 следующего содержания:

"1.9.1.2	в конусах вращения, образующие которых составляют с упомянутой выше горизонтальной плоскостью углы от точки минимальной эффективной силы света, величины которых указаны в таблице приложения 5 к настоящим Правилам".

Пункт 1.9.1.2 (прежний), изменить нумерацию на 1.9.1.3.

Пункт 2.2.2 изменить следующим образом:

"2.2.2		краткое техническое описание с указанием, в частности, источника света, предусмотренного изготовителем специального предупреждающего огня, включая, когда это применимо, элемент(ы) электронного управления, балластное сопротивление (балластные сопротивления) или механизм(ы) управления освещением либо модуль источника света и конкретный идентификационный код модуля источника света. В том случае, когда источником является светоизлучающий диод (СИД), − фабричную марку и тип".

Пункт 2.2.6 изменить следующим образом:

"2.2.6		два образца колпака внешнего рассеивателя, если конструкция специального предупреждающего огня, за исключением цвета колпака внешнего рассеивателя, остается неизменной и официальное утверждение может быть распространено одновременно либо позднее на специальные предупреждающие огни другого цвета. В этом случае достаточно провести фотометрические и колориметрические испытания".

Включить новый пункт 2.4 следующего содержания:

"2.4		Если речь идет о типе лампы, отличающемся от ранее утвержденного типа только фабричной или торговой маркой, то достаточно представить:

2.4.1		заявление изготовителя лампы о том, что представленный тип идентичен (за исключением фабричной или торговой марки) уже официально утвержденному типу и производится тем же изготовителем, причем это удостоверяется по его коду официального утверждения;

2.4.2		два образца с новой фабричной или торговой маркой либо соответствующие документы".

Пункт 5.1 изменить следующим образом:

"5.1		Специальные предупреждающие огни должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы в нормальных условиях эксплуатации и независимо от вибрации, которой они могут подвергаться, гарантировалось их нормальное функционирование без изменения характеристик, предписанных в настоящих Правилах.

Специальные предупреждающие огни должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы выполнялись соответствующие требования в отношении внутреннего напряжения, превышающего 60 В постоянного тока; [например, в соответствии с маркировкой устройства, удовлетворяющей требованиям пункта 5.1.1.5 Правил № 100.]"

Пункт 5.6 изменить следующим образом:

"5.6		Частота f), "продолжительность свечения" tH и "продолжительность мерцания" tD должны соответствовать значениям, указанным в таблице приложения 5 к настоящим Правилам. Они должны измеряться при температуре окружающей среды +23 ºC ±5 ºC и при напряжении на клеммах устройств, составляющем от 90 до 115% номинального напряжения. Кроме того, должно обеспечиваться включение и правильное функционирование специального предупреждающего огня при температуре от –20 ºC до +50 ºC или при воздействии на него струи воды в соответствии с процедурой, изложенной в приложении 4 к настоящим Правилам. При этих условиях через одну минуту после подачи напряжения, равного 90% от номинального, частота должна составлять от 2,0 до 4,0 Гц".

Включить новый пункт 5.8 следующего содержания:

"5.8		Устройство поворачивающегося или проблескового специального предупреждающего огня категории Т может излучать свет различных цветов.

В этом случае должны быть отдельно выполнены требования, касающиеся каждого цвета во всем угловом диапазоне.

Запрещается одновременная активация более одного цвета.

Изготовитель огня должен передать информацию о монтаже для обеспечения правильной установки на транспортном средстве, с тем чтобы в любой момент времени активировался только один цвет специального предупреждающего огня".

Включить новый пункт 5.9 следующего содержания:

"5.9		В случае специальных предупреждающих огней, утвержденных на основании настоящих Правил, пользователю должно быть запрещено активировать группу в несколько вспышек (серию вспышек), которая не соответствует требованиям пункта 6 приложения 5".

Приложение 3 изменить следующим образом (заголовок оставить без изменений), исключив сноску 1:

"В условиях, указанных в пункте 7 настоящих Правил, координаты цветности для света, проходящего через рассеиватель (рассеиватели) фильтры, используемый (используемые) для специальных предупреждающих огней, не должны выходить за указанные ниже пределы.

1.	Автожелтый

Предел в сторону желтого:	y ≤ x – 0,120

Предел в сторону красного:	y ( 0,390

Предел в сторону белого:	y ( 0,790 − 0,670 x

2.	Синий

Предел в сторону зеленого:	y = 0,065 + 0,805 x

Предел в сторону белого:	y = 0,400 − x

Предел в сторону фиолетового:	y = 1,667x – 0,222

3.	Красный

Предел в сторону фиолетового:	y ( 0,980 − x

Предел в сторону желтого:	y ≤ 0,335 y ≤ 0,335

Колориметрические значения должны измеряться в условиях устойчивого состояния."

Приложение 4 изменить следующим образом (заголовок оставить без изменений):

"На образец специального предупреждающего огня, установленного в своем обычном положении с открытыми дренажными отверстиями, если таковые имеются, направляется из одиночной насадки под углом 45° коническая струя воды из расчета 2,5 мм в минуту.

Во время испытания устройство должно вращаться вокруг своей вертикальной оси со скоростью 4 оборота в минуту. Однако если вода с помощью нескольких насадок одновременно направляется на испытуемое устройство по всем направлениям в горизонтальной плоскости, то в ходе испытания вращать устройство нет необходимости. В этом случае поток воды, удовлетворяющий изложенным выше требованиям, должен быть скорректирован таким образом, чтобы обеспечивались равномерное распределение и соответствующий уровень увлажнения.

Испытание проводится непрерывно в течение 12 часов, после чего подача воды прекращается.

Через час образец осматривается; считается, что он выдержал испытание, если объем накопившейся воды не превышает 2 см3".

Приложение 5, пункты 1 и 2 изменить следующим образом:

"1. 		Измерения фотометрических характеристик производятся на расстоянии не менее 25 м.

Угловой диаметр фотоэлектрического приемника со стороны специального предупреждающего огня должен составлять не более 10 минут дуги.

Однако расстояние между датчиком и специальным предупреждающим огнем должно быть скорректировано в сторону увеличения таким образом, чтобы отверстие, через которое в датчик поступает свет, обеспечивало полный обзор специального предупреждающего огня с помощью датчика.

Время срабатывания фотометрической системы должно соответствовать времени нарастания измеряемого сигнала.

2.		Для специальных предупреждающих огней с одним уровнем силы света (класс 1) применяется уровень, принятый для "ночных условий".

Для специальных предупреждающих огней с двумя уровнями силы света (класс 2) измерения производятся для каждого из двух уровней.

Эффективная сила света в различных направлениях должна соответствовать величинам, указанным в приведенной(ых) ниже таблице таблицах и измеряться после того, как фотометрические характеристики светоотдачи специальных предупреждающих огней достигли состояния стабильности согласно положениям пункта 5 ниже".

Приложение 5, пункт 5 изменить следующим образом:

"5.		Для любого огня, оснащенного источником (источниками) света без лампы накаливания, сила света, измеренная после его функционирования в течение одной минуты и в течение 30 минут после того, как фотометрические характеристики светоотдачи специального предупреждающего огня достигли состояния стабильности (отклонение менее ±5% в течение последних 15 минут функционирования), должна соответствовать минимальным и максимальным требованиям. Распределение силы света после его функционирования в течение одной минуты может рассчитываться с применением соотношения, полученного в точке HV при функционировании в течение одной минуты и 30 минут в состоянии стабильности фотометрических характеристик".

Приложение 5, пункт 7.1 изменить следующим образом:

"7.1		Частота, "продолжительность свечения" и "продолжительность мерцания" должны соответствовать значениям, указанным в приведенной ниже таблице:

|  |  | Синий или автожелтый цвет |
| --- | --- | --- |
|  |  | система вращения или источники проблескового света (категории T и X) |
| Частота f (Гц) | макс. | 4 4,0 |
|  | мин. | 2 2,0 |
| "продолжительность свечения" tH (s) | макс. | 0,4/f |
| "продолжительность мерцания" tD (s) | мин. | 0,1 |

"

Приложение 5, пункт 7.3 изменить следующим образом:

"7.3		Эффективная сила света на исходной оси для направленного проблескового огня (категория Х) должна соответствовать значениям, указанным в приведенной ниже таблице:

| Категория X |
| --- |
|  | Цвет |
|  | синий | автожелтый | красный |
| Минимальное значение эффективной силы света Je на исходной оси | H = 0° V = 0° | днем | 200 | 400 | 200 |
|  |  | ночью | 100 | 200 | 100 |
| Максимальное значение эффективной силы света Je | Внутри H = ± 10° V = ± 4° | днем | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
|  |  | ночью | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
|  | Внутри H = ± 20° V = ± 8° | днем | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
|  |  | ночью | 600 | 600 | 600 |
|  | За пределами указанных выше зон | днем | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  |  | ночью | 300 | 300 | 300 |

"

Приложение 5, пункт 8.2 изменить следующим образом:

"8.2		Если специальный предупреждающий огонь состоит из двух или более оптических систем, то все оптические системы должны работать синхронно в . Это относится только к каждой половине сплошной "полосы света", простирающейся по ширине транспортного средства. В этом случае при измерении эффективной силы света включается только одна половина "полосы света", с тем чтобы световое излучение на неизмеряемой стороне не добавлялось к световому излучению на измеряемой стороне. Временные значения, содержащиеся в пункте 6.1 настоящего приложения 5, применяются к включенной половине "полосы света".".

Приложение 6, заголовок изменить следующим образом:

"Относительное спектральное распределение ксенона"

Приложение 7, пункт 2.5 изменить следующим образом:

"2.5	Критерии приемлемости

Изготовитель несет ответственность за проведение статистического анализа результатов испытаний и за определение, по согласованию с компетентным органом, критериев приемлемости его продукции в целях выполнения предписаний в отношении проверки соответствия продукции, предусмотренных в пункте 9.1 настоящих Правил.

Критерии приемлемости являются таковыми, что при уровне уверенности 95% минимальная вероятность успешного прохождения выборочной проверки в соответствии с требованиями приложения 8 (первый отбор образцов) должна составлять 0,95."

Приложение 8, пункт 2.3 изменить следующим образом:

"2.3		Отмена официального утверждения

Соответствие не считается доказанным и применяются положения пункта 10 в том случае, если после проведения процедуры отбора образцов, указанной на рис. 1 настоящего приложения, отклонения измеренных значений для специального предупреждающего огня составляют:

2.3.1		Образец А………………"

II.	Обоснование

1.	На шестьдесят шестой сессии GRE эксперт от САЕ представил предложение по поправкам к Правилам № 65 ООН (ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/48). Целью этих поправок было уточнение конструкции и требований к испытаниям специального предупреждающего огня с обеспечением при этом возможности согласования с требованиями, касающимися аварийных предупреждающих огней, которые были разработаны САЕ. После предварительного обмена мнениями GRE приняла к сведению, что эксперты от САЕ совместно с экспертами от БРГ займутся решением вопросов, указанных в поступивших замечаниях.

2.	Изложенное в настоящем документе предложение является итогом совместной работы БРГ и САЕ и заменяет собой документ ECE/TRANS/WP.29/
GRE/2011/48. В нем не только учтены предложения САЕ, но и использована возможность для отражения нововведений, обозначенных Рабочей группой БРГ по фотометрии. Воспроизведенный в настоящем документе полный пакет предписаний был согласован в ходе совещания БРГ, состоявшегося в мае 2013 года в Стокгольме, в котором приняли участие представители САЕ.

3.	В предлагаемой поправке к пункту 5.1 делается ссылка на пункт 5.1.1.5 Правил № 100 и приводится следующая формулировка: "[например, в соответствии с маркировкой устройства, удовлетворяющей требованиям пункта 5.1.1.5 Правил № 100]". Это наиболее простой подход к требованиям, касающимся "высокого напряжения"; вместе с тем в этой связи требуется рекомендация GRE относительно включения ссылки на конкретный пункт других правил.

4.	Включение предлагаемых поправок в правила ООН и в соответствующие стандарты САЕ, касающиеся аварийных предупреждающих огней, позволит согласовать соответствующие требования с учетом опыта эксплуатации в реальных условиях, технического прогресса и научных данных.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

Соответствует конкретной части "желтой" зоны треугольника цветов МКО.