| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/55 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 7 August 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения
и световой сигнализации

Семидесятая сессия

Женева, 21–23 октября 2013 года

Пункт 5 e) предварительной повестки дня

Общие поправки: правила № 3, 4, 6, 7, 19, 23, 38, 50,
[69], [70], 77, 82, 87, 89, 91, [104], 112, 113, 119 и 123

Предложение по общим поправкам к правилам № 3, 4, 6, 7, 19, 23, 38, 50, 77, 87, 91, 98, 104, 112, 113, 119 и 123

Представлено экспертом от Италии*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Италии для включения ссылки на требования, касающиеся установки и содержащиеся в правилах № 48, 53, 72 и 86, в перечисленные выше правила. Изменения к действующему тексту правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений.

I.	Предложение

A.	Дополнение 15 к поправкам серии 02 к Правилам № 3

Включить новый пункт 6 следующего содержания:

"6.	Общие технические требования

К настоящим Правилам применяются требования, предусмотренные в разделе 5 "Общие технические требования", разделе 6 "Отдельные технические требования" и приложениях, на которые сделаны ссылки в вышеназванных разделах, правил № 48, 53, 74 и 86 и серий поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа".

B.	Дополнение 17 к Правилам № 4

Включить новый пункт 5 следующего содержания:

"5.	Общие технические требования

К настоящим Правилам применяются требования, предусмотренные в разделе 5 "Общие технические требования", разделе 6 "Отдельные технические требования" и приложениях, на которые сделаны ссылки в вышеназванных разделах, правил № 48, 53, 74 и 86 и серий поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа".

С.	Дополнение 25 к поправкам серии 01 к Правилам № 6

Включить новый пункт 5 следующего содержания:

"5.	Общие технические требования

К настоящим Правилам применяются требования, предусмотренные в разделе 5 "Общие технические требования", разделе 6 "Отдельные технические требования" и приложениях, на которые сделаны ссылки в вышеназванных разделах, правил № 48, 53, 74 и 86 и серий поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа".

D.	Дополнение 23 к поправкам серии 02 к Правилам № 7

Включить новый пункт 5 следующего содержания:

"5.	Общие технические требования

К настоящим Правилам применяются требования, предусмотренные в разделе 5 "Общие технические требования", разделе 6 "Отдельные технические требования" и приложениях, на которые сделаны ссылки в вышеназванных разделах, правил № 48, 53, 74 и 86 и серий поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа".

E.	Дополнение 6 к поправкам серии 04 к Правилам № 19

Включить новый пункт 5 следующего содержания:

"5.	Общие технические требования

К настоящим Правилам применяются требования, предусмотренные в разделе 5 "Общие технические требования", разделе 6 "Отдельные технические требования" и приложениях, на которые сделаны ссылки в вышеназванных разделах, правил № 48, 53 и 86 и серий поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа".

F.	Дополнение 20 к Правилам № 23

Включить новый пункт 5 следующего содержания:

"5.	Общие технические требования

К настоящим Правилам применяются требования, предусмотренные в разделе 5 "Общие технические требования", разделе 6 "Отдельные технические требования" и приложениях, на которые сделаны ссылки в вышеназванных разделах, правил № 48 и 86 и серий поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа".

G.	Дополнение 17 к Правилам № 38

Включить новый пункт 5 следующего содержания:

"5.	Общие технические требования

К настоящим Правилам применяются требования, предусмотренные в разделе 5 "Общие технические требования", разделе 6 "Отдельные технические требования" и приложениях, на которые сделаны ссылки в вышеназванных разделах, правил № 48, 53 и 86 и серий поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа".

H.	Дополнение 17 к Правилам № 50

Включить новый пункт 6 следующего содержания:

"6.	Общие технические требования

К настоящим Правилам применяются требования, предусмотренные в разделе 5 "Общие технические требования", разделе 6 "Отдельные технические требования" и приложениях, на которые сделаны ссылки в вышеназванных разделах, правил № 53 и 74 и серий поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа".

I.	Дополнение 17 к Правилам № 77

Включить новый пункт 6 следующего содержания:

"6.	Общие технические требования

К настоящим Правилам применяются требования, предусмотренные в разделе 5 "Общие технические требования", разделе 6 "Отдельные технические требования" и приложениях, на которые сделаны ссылки в вышеназванных разделах, правил № 48 и 86 и серий поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа".

J.	Дополнение 18 к Правилам № 87

Включить новый пункт 6 следующего содержания:

"6.	Общие технические требования

К настоящим Правилам применяются требования, предусмотренные в разделе 5 "Общие технические требования", разделе 6 "Отдельные технические требования" и приложениях, на которые сделаны ссылки в вышеназванных разделах, правил № 48 и 53 и серий поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа".

K.	Дополнение 16 к Правилам № 91

Включить новый пункт 6 следующего содержания:

"6.	Общие технические требования

К настоящим Правилам применяются требования, предусмотренные в разделе 5 "Общие технические требования", разделе 6 "Отдельные технические требования" и приложениях, на которые сделаны ссылки в вышеназванных разделах, Правил № 48 и серий поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа".

L.	Дополнение 5 к поправкам серии 01 к Правилам № 98

Включить новый пункт 5 следующего содержания:

"5.	Общие технические требования

К настоящим Правилам применяются требования, предусмотренные в разделе 5 "Общие технические требования", разделе 6 "Отдельные технические требования" и приложениях, на которые сделаны ссылки в вышеназванных разделах, правил № 48 и 53 и серий поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа".

M.	Дополнение 8 к Правилам № 104

Включить новый пункт 6 следующего содержания:

"6.	Общие технические требования

К настоящим Правилам применяются требования, предусмотренные в разделе 5 "Общие технические требования", разделе 6 "Отдельные технические требования" и приложениях, на которые сделаны ссылки в вышеназванных разделах, Правил № 48 и серий поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа".

N.	Дополнение 5 к поправкам серии 01 к Правилам № 112

Включить новый пункт 5 следующего содержания:

"5.	Общие технические требования

К настоящим Правилам применяются требования, предусмотренные в разделе 5 "Общие технические требования", разделе 6 "Отдельные технические требования" и приложениях, на которые сделаны ссылки в вышеназванных разделах, правил № 48, 53, 74 и 86 и серий поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа".

O.	Дополнение 3 к поправкам серии 01 к Правилам № 113

Включить новый пункт 5 следующего содержания:

"5.	Общие технические требования

К настоящим Правилам применяются требования, предусмотренные в разделе 5 "Общие технические требования", разделе 6 "Отдельные технические требования" и приложениях, на которые сделаны ссылки в вышеназванных разделах, правил № 53 и 74 и серий поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа".

P.	Дополнение 4 к поправкам серии 01 к Правилам № 119

Включить новый пункт 5 следующего содержания:

"5.	Общие технические требования

К настоящим Правилам применяются требования, предусмотренные в разделе 5 "Общие технические требования", разделе 6 "Отдельные технические требования" и приложениях, на которые сделаны ссылки в вышеназванных разделах, Правил № [48] и серий поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа".

Q.	Дополнение 5 к поправкам серии 01 к Правилам № 123

Включить новый пункт 5 следующего содержания:

"5.	Общие технические требования

К настоящим Правилам применяются требования, предусмотренные в разделе 5 "Общие технические требования", разделе 6 "Отдельные технические требования" и приложениях, на которые сделаны ссылки в вышеназванных разделах, Правил № 48 и серий поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа".

II.	Обоснование

1.	Италия разделяет обеспокоенность некоторых экспертов по поводу трудностей, с которыми сталкиваются технические службы при применении соответствующих требований, содержащихся в правилах, касающихся установки (правилах № 48, 53, 74 и 86 ООН), в момент официального утверждения типа устройств освещения и световой сигнализации в качестве элементов оборудования.

2.	По этой причине Италия предлагает включить в каждые правила, касающиеся официального утверждения типа устройств освещения и световой сигнализации, прямую ссылку на требования, содержащиеся в Правилах № 48 (для транспортных средств категорий M, N и O), Правилах № 53 и Правилах № 74 (для транспортных средств категории L), а также Правилах № 86 (для транспортных средств категории T), обязывающую изготовителей ламп применять эти требования, как и в случае уже применяющихся определений, для получения официального утверждения типа своей продукции.

3.	Конечная цель настоящего предложения состоит в том, что лампа, официально утвержденная по типу конструкции в качестве отдельного устройства, впоследствии не будет удовлетворять соответствующим требованиям об установке, как это происходило в прошлом: иногда в случае первоначально установленных ламп и весьма часто в случае ламп, устанавливаемых после реализации транспортного средства.

4.	Настоящее предложение не распространяется на правила № 27, 65, 69, 70 и 88 ООН в силу их особенностей и из-за отсутствия требований об установке в правилах № 48, 53, 74 и 86 ООН, а также на правила № 1, 2, 5, 8, 20, 31, 56, 57, 72, 76 и 82 ООН, поскольку на основе таких правил уже нельзя получать новые официальные утверждения типа.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8,
подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать
и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.