| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/61 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 7 August 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения
и световой сигнализации

Семидесятая сессия

Женева, 21−23 октября 2013 года

Пункт 5 f) предварительной повестки дня

Общие поправки: правила № 6 и 48

Предложение по дополнению 26 к поправкам серии 01
к Правилам № 6 (указатели поворота)

Представлено экспертами от Германии и Франции*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертами от Германии и Франции по итогам обсуждения, состоявшегося на шестьдесят девятой сессии GRE, по вопросу о предложении, касающемся огней указателей поворота с изменяющейся видимой поверхностью. Изменения к действующему тексту Правил № 6 выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Пункт 1.3 изменить следующим образом:

"1.3		"указатели поворота различных типов" означают огни, которые…

…

е)	последовательная активация источников света, если таковые имеются.

…"

Пункт 2.2.4 изменить следующим образом:

"2.2.4		для огней указателя поворота категорий 1, 1а, 1b, 2а и 2b − информация об активации сигналове в соответствии с пунктамиом 5.6 и 6.2.2 ниже;"

Включить новый пункт 5.6 следующего содержания:

"5.6		Для огней указателя поворота категорий 1, 1а, 1b, 2а и 2b вспышка может производиться с помощью последовательной активации источников света, если соблюдены следующие требования:

а)	после активации каждый источник света должен оставаться включенным до конца цикла "включено";

b)	последовательность активации источников света должна идти в направлении от внутреннего угла к внешнему углу видимой поверхности;

с)	вариация должна завершаться не позднее чем через 200 мс после начала цикла "включено";

d)	соотношение горизонтальной и вертикальной сторон расположенной в направлении исходной оси ортогональной проекции прямоугольника, описанного вокруг видимой поверхности указателя поворота, длинные стороны которого параллельны плоскости H, не должно составлять менее 1,7.

Соответствие указанным выше требованиям должно устанавливаться в режиме мигания."

Приложение 2, пункт 9 изменить следующим образом:

"9.		Краткое описание:

…

Изменяемая сила света:	 да/нет2

Последовательная активация источников света
(см. пункт 5.6 настоящих Правил) 	 да/нет2"

II.	Обоснование

1.	На своей шестьдесят девятой сессии GRE рассмотрела предложение Германии и Франции о включении в Правила № 6 положений, касающихся огней указателей поворота с изменяющейся видимой поверхностью (ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/13). Это предложение не получило поддержки со стороны большинства экспертов от Договаривающихся сторон, и GRE решила продолжить рассмотрение данного вопроса на основе пересмотренного предложения этих двух стран (ECE/TRANS/WP.29/GRE/69, пункт 26).

2.	Рассмотрев замечания, поступившие в ходе шестьдесят девятой сессии GRE, Германия и Франция решили подготовить новое предложение, в котором были бы учтены опасения, принятые к сведению экспертами GRE. Пересмотренный текст поправок к Правилам № 6 был подготовлен и рассмотрен на совещании в Карлсруэ 18 июля 2013 года, которое было открыто для участия всех экспертов GRE и на котором присутствовали эксперты от некоторых Договаривающихся сторон. Изложенное в настоящем документе предложение отражает итоги этого совещания. Параллельное предложение по поправкам к Правилам № 48 представлено в качестве отдельного документа.

3.	Настоящее предложение характеризуется следующими ключевыми элементами:

а)	Что касается нормативных формулировок, то в предложении делается ссылка на концепцию последовательной активации, определение которой содержится в пересмотренном предложении по Правилам № 48. Просматривается тесная взаимосвязь с новым пунктом 5.9.3 в Правилах № 48.

b)	Эксперты по вопросам автомобильного освещения рассмотрели подробные материалы и аналитические исследования по вопросам изменения силы света при различных последовательных активациях источников света и результирующих оптических параметрах устройства с точки зрения наблюдателя. Была установлена возможность повышения безопасности в том случае, когда время, необходимое для достижения стабильной силы света лампой накаливания, будет использовано для последовательной активации указателя поворота. Было отдано предпочтение функциональному подходу, допускающему использование существующих и будущих концепций источников света. Таким образом, общее требование о максимум 200 мс для достижения стабильной силы света после начала цикла "включено" является достаточным. Участник дорожного движения может быть проинформирован о предполагаемом повороте в первые 200 мс цикла "включено".

с)	Для обеспечения большей ясности текста были внесены редакционные изменения.

4.	В поправке к пункту 2.2.4 была исправлена ошибочная ссылка.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106. и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать
и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.