| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2013/10 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 1 February 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по общим предписаниям,
касающимся безопасности

104-я сессия
Женева, 15−19 апреля 2013 года
Пункты 7 и 8 предварительной повестки дня
Правила № 67 (оборудование для сжиженного
нефтяного газа (СНГ)) и
Правила № 110 (специальное оборудование для КПГ)

Предложение по поправкам к Правилам № 67 и 110

Представлено экспертом от Европейской ассоциации поставщиков автомобильных деталей*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Европейской ассоциации поставщиков автомобильных деталей (КСАОД) в целях введения в Правила № 67 и 110 положений об официальном утверждении типа
для электронных блоков управления (ЭБУ). Изменения к существующему тексту Правил выделы жирным шрифтом.

I.	Предложение по поправкам к Правилам № 110

Включить новый пункт 17.1.2.1 следующего содержания:

"17.1.2.1	Несмотря на положения пункта 17.1.2, если устройство регулирования расхода КПГ встроено в электронный блок управления двигателем и к нему применяется официальное утверждение типа при установке на транспортное средство в соответствии с частью II настоящих Правил и Правилами № 10, то отдельного официального утверждения типа электронного блока управления не требуется. Официальное утверждение типа транспортного средства предоставляется также в соответствии с применимыми положениями, изложенными в приложении 4Н к настоящим Правилам".

II.	Предложения по поправкам к Правилам № 67

Включить новый пункт 17.1.2.1 следующего содержания:

"17.1.2.1	Несмотря на положения пункта 17.1.2, если устройство регулирования расхода СНГ встроено в электронный блок управления двигателем и к нему применяется официальное утверждение типа при установке на транспортное средство в соответствии с частью II настоящих Правил и Правилами № 10, то отдельного официального утверждения типа электронного блока управления не требуется. Официальное утверждение типа транспортного средства предоставляется также в соответствии с применимыми положениями, изложенными в приложении 14 к настоящим Правилам".

III.	Обоснование

1.	В целом блоки управления двигателем (БУД) изготовителя оригинального оборудования (ИОО) могут функционировать только в специфических условиях работы транспортных средств, для которых они сконструированы и откалиброваны. Поэтому БУД, предназначенные для использования на транспортных средствах, работающих на бензине и дизельном топливе, официально утверждаются по типу конструкции только при установке на транспортное средство в ходе официального утверждения типа транспортного средства. Нет необходимости предоставлять отдельные официальные утверждения типа БУД, как это в настоящее время требуется в отношении БУД, предназначенных для компримированного природного газа (КПГ) или для СНГ. БУД ИОО, в которых предусмотрена функция КПГ (для одно- или двухтопливных газомоторных транспортных средств), следует официально утверждать по типу конструкции, как и в случае БУД ИОО, устанавливаемых на транспортных средствах, работающих на бензине и дизельном топливе. Предлагаемая поправка предусматривает официальное утверждение типа БУД ИОО с функцией КПГ в ходе официального утверждения типа транспортного средства.

2.	Официальное утверждение по типу конструкции на основании Правил № 10 является обязательным для любого БУД. Согласно пункту 4.1.1.1 этих Правил, официальное утверждение типа БУД может предоставляться в рамках официального утверждения при установке на транспортное средство.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.