| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2014/33 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 2 January 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ 
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 17−21 марта 2014 года

Пункт 5 b) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок 
в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ: новые предложения

Поправка к специальному положению 658 − использование больших контейнеров

Передано правительством Австрии,

Резюме

Существо предложения: В специальном положении 658 сформулированы упрощенные условия перевозки зажигалок и баллончиков для заправки зажигалок до определенного количества "в одном вагоне/транспортном средстве". Предлагаемое решение: С целью внесения ясности данное положение должно быть распространено на большие контейнеры.

Введение

1.	Специальное положение 658 вступило в силу в рамках издания МПОГ/ДОПОГ 2013 года. В нем предусмотрены упрощенные условия перевозки № ООН 1057 "Зажигалки" и № ООН 1057 "Баллончики для заправки зажигалок" в случае соблюдения определенных ограничений в отношении количества. Общая масса брутто таких упаковок, перевозимых "в одном вагоне/транспортном средстве", не должна превышать 100 кг.

2.	С введением этого правила отпадает необходимость в специальных соглашениях МПОГ 5/2010 и ДОПОГ М213 в соответствии с требованиями главы 1.5 МПОГ/ДОПОГ, в которых прописаны аналогичные упрощенные условия. Однако соответствующее ограничение в соглашении, касающемся автомобильного транспорта, относится к транспортной единице. Исходя из этого, использование больших контейнеров не подвергалось сомнению. Однако слова "в одном вагоне/транспортном средстве" не обеспечивают такой же степени ясности. Поскольку для данного типа перевозок используются большие контейнеры, Австрия предлагает напрямую указать их в специальном положении 658.

Предложение

3.	В пункте b) специального положения 658 после слов "в одном вагоне/транспортном средстве" включить слова "или большом контейнере".

Обоснование

Безопасность:	Данная поправка не влияет на безопасность транспортировки и обеспечивает юридическую однозначность в отношении того, что предписания специального положения 658 применимы не только к перевозке в вагонах и транспортных средствах, но и к перевозке в контейнерах.

Осуществимость:	Никаких проблем не предвидится. Данная поправка обеспечивает юридическую однозначность и является отражением существующей практики.

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94; ECE/TRANS/2012/12, 
подпрограмма 02.7 (A1c)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением OTIF/RID/RC/2014/33.