| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2014/12 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 28 October 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам,
прилагаемым к Европейскому соглашению
о международной перевозке опасных грузов
по внутренним водным путям (ВОПОГ)

(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Двадцать четвертая сессия

Женева, 27−31 января 2014 года

Пункт 5 b) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок в Правила,
прилагаемые к ВОПОГ:

Прочие предложения

Возможная необходимость уточнения переходных положений ВОПОГ

Передано Рекомендованными классификационными обществами ВОПОГ,

1.	Исходя из первоначального переходного положения французского текста ППОГР, включенного для справки в приведенную ниже таблицу, можно заключить (см. колонку "Вопрос"), что это положение применялось только к судам открытого типа N.

2.	В действующей редакции ВОПОГ, в той же колонке, ссылка на суда открытого типа N удалена. Это означает, что переходное требование будет теперь применяться ко всем судам типа N, в том числе к судам закрытого типа N и судам типа N с пламегасителями.

3.	В этом случае, если для судов закрытого типа N и судов N с пламегасителями после "Н.З.М." не указан какой-либо срок, к этим судам по умолчанию будет применяться дата 26 мая 2000 года, как это предусмотрено в пункте 1.6.7.1.2 b).

1.6.7.2.2.2	Таблица общих переходных положений − танкеры

|  | Пункты | Вопрос | Сроки и замечания |
| --- | --- | --- | --- |
| ППОГР (фр.) | 9.3.3.20.2 | Remplissage des cofferdams avec une pompe type N ouvert | N.R.T. après le 01-01-1995 |
| ВОПОГ (англ.) | 9.3.3.20.2 | Filling of cofferdams with pump | N.R.M. Renewal of the certificate of approval after 31 December 2018 for type N open vessels |
| ВОПОГ (фр.) | 9.3.3.20.2 | Remplissage des cofferdams avec une pompe | N.R.T. Renouvellement du certificat d’agrément après le 31 décembre 2018 pour les bateaux du type N ouvert |
| ВОПОГ (нем.) | 9.3.3.20.2 | Füllen von Kofferdämmen mittels einer Pumpe | N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 31. Dezember 2018 für Schiffe des Typs N offen |
| ВОПОГ (рус.) | 9.3.3.20.2 | Наполнение коффердамов при помощи насоса | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года для судов открытого типа N |

4.	Однако данное переходное положение изначально не распространялось на эти суда. Поэтому предлагается изменить текст в последней колонке ("Сроки и замечания") следующим образом:

"Н.З.М. для судов открытого типа N

Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года"

5.	С учетом вышеизложенного другим способом решения этой проблемы было бы внесение изменения в существующую таблицу в соответствии с ее первоначальным вариантом:

| ВОПОГ (англ.) | 9.3.3.20.2 | Filling of cofferdams with pump Type N Open | N.R.M. Renewal of the certificate of approval after 31 December 2018 for type N open vessels |
| --- | --- | --- | --- |
| ВОПОГ (рус.) | 9.3.3.20.2 | Наполнение коффердамов при помощи насоса Открытый тип N | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года для судов открытого типа N |

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94; ECE/TRANS/2012/12,
подпрограмма 02.7 (A1b)).

Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну под условным обозначением CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2014/12.