|  | INF.10 |
| --- | --- |
| Commission économique pour l’Europe Comité des transports intérieurs Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses Réunion commune d’experts sur le Règlement annexé à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) (Comité de sécurité de l’ADN) Vingt-quatrième session Genève, 27-31 janvier 2014 Point 5 b) de l’ordre du jour provisoire Propositions d’amendements au Règlement annexé à l’ADN: Autres propositions | 5 décembre 2013 |

Attestation d’inspection des tuyaux d’extinction d’incendie

Transmis par le gouvernement de l’Autriche

Introduction

1.	Conformément à l'ADN, les extincteurs à main doivent non seulement porter une preuve de leur inspection, une attestation relative à cette inspection doit aussi se trouver à bord.

2.	La directive 2006/87/CEE établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et le Règlement de visite des bateaux du Rhin comportent des dispositions de même teneur. Désormais, ces prescriptions ne comportent plus que la disposition suivante :

Article 10.03, chiffre 5 : "Les extincteurs portatifs doivent être contrôlés au moins tous les deux ans par un spécialiste. Le spécialiste qui a effectué le contrôle signe un marquage relatif à la vérification à fixer sur l'extincteur et indiquant la date du contrôle."

Proposition

Harmonisation de l'ADN par rapport à la directive 2006/87/CE et au RVBR

Modifications nécessaires

8.1.6.1		Les extincteurs à main et les tuyaux d’extinction d’incendie doivent être inspectés au moins une fois tous les deux ans par des personnes agréées à cette fin par l’autorité compétente. Sur les extincteurs à main la preuve de l’inspection doit être apposée. Une attestation relative à cette l’inspection des tuyaux d’extinction d’incendie doit se trouver à bord.

8.1.2.1 f)	le certificat de vérification des dispositifs d’extinction d’incendie et des tuyaux d’extinction d’incendie, prescrit au 8.1.6.1 ;

* * *

Contrôle standardisé des bateaux conformément au 1.8.1.2.1 de l'ADN pour les bateaux-citernes

et

Contrôle standardisé des bateaux conformément au 1.8.1.2.1 de l'ADN pour les bateaux à cale sèche

25.4	Gültige Prüfbescheinigung für Feuerlöschgeräte / valid inspection certificate for fire-extinguishing equipment / действительное свидетельство о проверке пригодности для установки пожаротушения/ attestation d’inspection des dispositifs d’extinction d'incendie validesupprimé.

__________________

# Footnotes

Diffusé en langue allemande par la Commission centrale pour la navigation du Rhin sous la cote CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/24/INF.10.