| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2014/29 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 20 December 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

162-я сессия

Женева, 11−14 марта 2014 года

Пункт 17.5 предварительной повестки дня

Ход разработки новых глобальных технических
правил ООН (ГТП ООН) и поправок к введенным
глобальным техническим правилам ООН (ГТП ООН) –
ГТП № 9 (безопасность пешеходов)

Пятый доклад о ходе работы по этапу 2 разработки ГТП № 9 (безопасность пешеходов)

Представлено Председателем неофициальной рабочей группы по этапу 2 разработки ГТП № 9*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен Председателем неофициальной рабочей группы. В его основу положен неофициальный документ WP.29-161-21, распространенный на 161-й сессии Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) (ECE/TRANS/
WP.29/1106, пункт 99). В случае принятия этого документа он буден приложен в качестве поправки к ГТП в соответствии с положениями пунктов 6.3.4.2, 6.3.7 и 6.4 Соглашения 1998 года.

I.	Цель настоящего предложения

1.	Представители Германии и Японии внесли предложение по этапу 2 разработки ГТП № 9. Основная цель заключается в разработке проекта предложения о внесении поправок в Глобальные технические правила (ГТП) № 9 ООН (этап 2) о безопасности пешеходов, касающихся введения концепции ударного элемента в виде гибкой модели ноги пешехода (FlexPLI), которая служила бы единым согласованным инструментом испытаний в целях повышения уровня защиты нижних частей ног пешеходов.

2.	Осуществляемую деятельность не следует ограничивать подготовкой проектов предложений о внесении поправок в ГТП № 9; она должна включать также разработку дополнительного проекта предложения о внесении поправок в Правила № 127.

3.	В рамках этой деятельности следует рассматривать предложения по совершенствованию и/или уточнению некоторых аспектов процедуры испытания модели ноги.

II.	Справочная информация

4.	На 154-й сессии WP.29 и тридцать второй сессии Исполнительного комитета Соглашения 1998 года (АС.3) было решено учредить неофициальную рабочую группу (НРГ) для урегулирования нерешенных вопросов относительно включения положений о FlexPLI в контексте Э2 разработки ГТП № 9, а также в Правила № 127, касающиеся безопасности пешеходов, при условии представления WP.29 и АС.3 соответствующих положений о круге ведения (документ ECE/TRANS/WP.29/1091, пункты 36 и 100).

5.	WP.29 и АС.3 отметили, что совместными спонсорами этой НРГ, получившей название ГТП9-Э2, станут Германия и Япония.

6.	Указанная НРГ провела учредительное совещание (Бонн (Германия), 3 ноября 2011 года) с целью подготовки проекта документа с изложением круга ведения, правил процедуры, графика совещаний и плана работы. В этой связи участники также согласились с предложением совместных спонсоров, согласно которому деятельность этой НРГ будет осуществляться под руководством Германии (Председатель) и Японии (заместитель Председателя), а Международная организация предприятий автомобильной промышленности (МОПАП) будет выполнять функции секретариата.

7.	На 155-й сессии WP.29 и тридцать третьей сессии АС.3 представители Германии и Японии проинформировали делегатов о деятельности НРГ (документ WP.29-155-35). На первом совещании НРГ (Женева, 1 и 2 декабря 2011 года) планировалось приступить к обсуждению технических вопросов и доработать проект круга ведения, а также план работы для представления GRSP на ее сессии в декабре 2011 года.

8.	Первое совещание НРГ состоялось 1 и 2 декабря 2011 года в Женеве (Швейцария). Было начато обсуждение технических вопросов и была завершена подготовка проекта документа с изложением круга ведения, правил процедуры, графика совещаний и плана работы для представления GRSP в декабре 2011 года. Первый доклад о ходе работы был представлен Рабочей группе по пассивной безопасности (GRSP) в декабре 2011 года и WP.29 на его 156-й сессии, а также АС.3 на его тридцать четвертой сессии в марте 2012 года. На своей 156-й сессии Всемирный форум в принципе одобрил вышеупомянутый круг ведения в ожидании принятия доклада о работе сессии GRSP, состоявшейся в декабре 2011 года. АС.3 также в принципе одобрил круг ведения НРГ и поручил секретариату распространить документ WP.29-156-11 под официальным условным обозначением для рассмотрения на сессии в июне 2012 года.

9.	Второе совещание НРГ состоялось 28 и 29 марта 2012 года в Осаке (Япония). Основное внимание в ходе дискуссии было сосредоточено на технических вопросах, включая анализ ДТП и возможных преимуществ. Первоочередное внимание было уделено обсуждению мероприятий по дальнейшей разработке процедур сертификации. В контексте одного из дальнейших направлений деятельности была учреждена целевая группа, которой предстояло начать работу, связанную с определением зоны испытания бампера на удар модели нижней части ноги.

10.	Второй доклад о ходе работы был представлен GRSP в мае 2012 года, WP.29 на его 157-й сессии и АС.3 на его тридцать пятой сессии в июне 2012 года. На этих сессиях были официально приняты первый доклад о ходе работы (ECE/TRANS/WP.29/2012/58), круг ведения, правила процедуры, график совещаний и план работы. Второй доклад о ходе работы (WP.29-157-21) был распространен под официальным условным обозначением на сессиях WP.29 и AC.3 в ноябре 2012 года (ECE/TRANS/WP.29/2012/120).

11.	Основные вопросы, которые эксперты обсуждали в ходе третьего (Париж, 29 и 30 мая 2012 года) и четвертого (Вашингтон, округ Колумбия, 17−19 сентября 2012 года) совещаний НРГ, касались данных о ДТП, сопровождавшихся травмированием пешеходов, оценки эффективности затрат и установления сертификационных коридоров.

12.	Четвертое совещание НРГ состоялось 17−19 сентября 2012 года в Вашингтоне, округ Колумбия (Соединенные Штаты Америки). Группа продолжила обсуждение, начатое на третьем совещании, а основное внимание было уделено завершению разработки сертификационных коридоров и оценке затрат и выгод, связанных с внедрением FlexPLI. В качестве дальнейшего приоритетного направления работы был обозначен вопрос об использовании FlexPLI в контексте международной программы межлабораторных испытаний транспортных средств.

13.	Проект третьего доклада о ходе работы был представлен WP.29 на его 158-й сессии и АС.3 на его тридцать шестой сессии. АС.3 поручил секретариату распространить проект третьего доклада о ходе работы (WP.29-158-28) под официальным условным обозначением для рассмотрения на следующей сессии и принял второй доклад о ходе работы (ECE/TRANS/WP.29/2012/120).

14.	Пятое совещание состоялось 6 и 7 декабря 2012 года в городе Бергиш-Гладбах (Германия). В число основных тем обсуждения в ходе этого совещания входили обзор анализа затрат и выгод, обмен информацией о первых результатах оценки повторяемости и воспроизводимости результатов испытаний транспортных средств с использованием FlexPLI, а также обсуждение пороговых значений для критериев травмирования. Кроме того, НРГ решила запросить согласие GRSP и WP.29/AC.3 на продление мандата (график работы), с тем чтобы учесть результаты всех испытаний при внесении поправок в ГТП.

15.	На 159-й сессии Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств и тридцать седьмой сессии Исполнительного комитета Соглашения 1998 года было указано, что в контексте этапа 2 разработки ГТП ООН, касающихся безопасности пешеходов, GRSP приняла на основе первоначального мандата (график работы) пересмотренный круг ведения неофициальной рабочей группы, который воспроизведен в приложении II к докладу GRSP (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/52). Всемирный форум одобрил продление мандата неофициальной рабочей группы до июня 2014 года (принятие на сессии WP.29/AC.3) и в принципе утвердил пересмотренный круг ведения до принятия GRSP доклада о работе ее сессии в декабре 2012 года на 160-й сессии Всемирного форума в июне 2013 года.

16.	Участники 159-й сессии WP.29 и тридцать седьмой сессии АС.3 сослались на третий доклад о ходе работы (ECE/TRANS/WP.29/2013/36) с поправками, предложенными GRSP (WP.29-159-20) на сессии в декабре 2012 года. AC.3 принял документ ECE/TRANS/WP.29/2013/36 с поправками, указанными в приложении III к докладу Всемирного форума (ECE/TRANS/WP.29/1102).

17.	Шестое совещание НРГ состоялось 19 и 20 марта 2013 года в Вашингтоне, округ Колумбия (Соединенные Штаты Америки). Группа согласовала подход к рассмотрению набора чертежей FlexPLI в целях подготовки добавления для Общей резолюции № 1 (ОР.1). Был завершен обзор посвященных анализу затрат и выгод исследований, которые неоднократно становились предметом острых дискуссий; в ходе обсуждения состоялся обмен поступившими из различных регионов и лабораторий данными о повторяемости и воспроизводимости результатов испытаний транспортных средств.

18.	Проект четвертого доклада о ходе работы НРГ был представлен на пятьдесят третьей сессии GRSP. Было отмечено, что группа достигла значительного прогресса и готова представить официальное предложение к декабрьской сессии GRSP и что решения относительно пороговых значений для критериев травмирования к тому времени, возможно, еще не будут приняты. GRSP решила возобновить рассмотрение этого вопроса на основе предложения, представленного НРГ.

19.	На своей 160-й сессии WP.29 был проинформирован представителем Соединенных Штатов Америки о том, что GRSP готова рекомендовать внести поправку 2 в ГТП ООН и включить положения, касающиеся определения точки удара модели головы, в предписания ГТП № 9 ООН, касающиеся испытаний, и Правила № 127 ООН. Кроме того, он сообщил о представлении поправки 1 (этап 1) к ГТП ООН по безопасности пешеходов, которая касается обновленного определения точки удара модели головы.

20.	На той же сессии WP.29 заместитель Председателя НРГ по этапу 2 ГТП ООН № 9 (Япония) представил четвертый доклад о ходе работы группы вместе с соответствующими материалами. Он пояснил, что НРГ добилась значительных результатов и что официальное предложение по включению концепции ударного элемента в виде гибкой модели ноги пешехода будет представлено на сессии GRSP в декабре 2013 года. АС.3 принял четвертый доклад о ходе работы и просил секретариат распространить его под официальным обозначением на его сессии в ноябре 2013 года.

21.	Седьмое совещание НРГ было проведено 3 июля 2013 года в режиме телефонной и онлайновой конференции. Группа обсудила такие вопросы, как пороговые значения для критериев травмирования, определение фазы отскока и допуски выходных значений FlexPLI в фазе "свободного полета". По последним двум вопросам была достигнута принципиальная договоренность, тогда как решение относительно пороговых значений еще не принято. Одним из дальнейших согласованных направлений деятельности является анализ необходимости и возможности введения сертификационных коридоров для изгибающего момента бедренной кости.

22.	На восьмом совещании (9 и 10 сентября 2013 года) НРГ обсудила критерии травмирования и сертификационные коридоры для изгибающего момента бедренной кости, а также пересмотрела преамбулу и нормативные положения ГТП № 9.

III.	Темы для рассмотрения и задачи, которые предстоит выполнить (круг ведения)

23.	НРГ подготовила следующий перечень мероприятий по урегулированию нерешенных вопросов в связи с внедрением FlexPLI:

a)	обзор и рассмотрение остающихся пунктов:

i)	обзор деятельности ГТО-Flex по достижению общего взаимопонимания;

ii)	оценка биодостоверности (т.е. сравнение FlexPLI и ударного элемента в виде модели нижней части ноги Европейского комитета по повышению безопасности транспортных средств (ЕКПБТ));

iii)	оценка затрат и выгод (снижение травматизма, дополнительные выгоды по сравнению с ударным элементом в виде модели нижней части ноги ЕКПБТ);

iv)	подготовка технических спецификаций (чертежей) и руководства для пользователей (ПАДИ);

v)	оценка износоустойчивости;

vi)	процедура испытания (фаза отскока, оптимальный метод, измерение скорости и т.д.);

vii)	сертификационные испытания;

viii)	обзор результатов испытаний и обмен информацией о них;

ix)	оценка воспроизводимости и повторяемости;

x)	оценка эксплуатационных характеристик/критериев травмирования и пороговых значений и принятие соответствующего решения;

xi)	оценка конструктивных мер противодействия со стороны транспортного средства (оценка технической осуществимости);

b)	разработка проектов поправок к ГТП № 9 на Э2;

с)	разработка дополнительных проектов поправок к Правилам № 127, касающимся безопасности пешеходов (включая рекомендацию по переходным положениям на основе пункта а) выше).

IV.	Ход обсуждения

А.	Технические требования и руководство пользователя

24.	В декабре 2012 года изготовитель манекена представил полный пакет чертежей FlexPLI. На седьмом и восьмом совещаниях НРГ обсуждались результаты изучения чертежей. За исключением некоторых мелких вопросов выявленные ошибки были сочтены несущественными. Представленные замечания были приняты изготовителем манекена к рассмотрению и будут учтены им при обновлении чертежей. Обсуждалось оформление заголовочных штампов чертежей; они будут выполнены по принципу, которым руководствуются другие неофициальные группы в рамках GRSP.

25.	Продолжилась работа по обновлению руководства пользователя. Эксперт от Международной организации предприятий автомобильной промышленности (МОПАП) обратился с просьбой о получении более подробного описания процедуры подготовки ударного элемента к испытанию с применением транспортного средства, которая была принята изготовителем манекена к сведению. Представитель Лаборатории транспортных исследований (ЛТИ) заявил, что в руководство необходимо включить дальнейшие уточнения относительно метода устранения смещения измерительных сигналов до проведения испытания.

26.	Обновленный пакет чертежей и руководство пользователя будут положены в основу подготовки проекта дополнения к положениям, касающимся FlexPLI, для Общей резолюции (ОР.1).

B.	Обзор результатов испытаний и обмен информацией о них/оценка воспроизводимости и повторяемости результатов

27.	Были представлены результаты дальнейших испытаний с применением FlexPLI. Представитель Национальной администрации безопасности дорожного движения (НАБДД) сообщил участникам о том, что программа испытаний НАБДД завершена, соответствующий доклад будет представлен в конце 2013 года и никаких трудностей в настоящее время не ожидается.

28.	МОПАП также представила результаты испытаний транспортных средств. Было отмечено, что результаты могут варьироваться при использовании разных моделей ноги. Тем не менее НРГ пришла к выводу о том, что эксплуатационные характеристики моделей ноги являются стабильными в ходе сертификационных испытаний и что при использовании этих моделей в испытаниях с транспортными средствами на характеристики моделей могут влиять различные факторы.

C.	Процедура испытаний

29.	НРГ приняла решение о том, чтобы установить интервал оценки (ИО) для обеспечения объективности процедуры испытания.

30.	С учетом просьбы Европейской комиссии после второго совещания НРГ в рамках этой группы была учреждена целевая группа по зоне испытания бампера (ЦГ-ЗИБ). Поскольку площадь испытываемой зоны бампера зачастую весьма ограничена из-за некоторых особенностей конструкции передней части транспортных средств, которые могут повлиять на результаты применения нынешней процедуры испытаний, была продемонстрирована необходимость усовершенствования процедуры испытания модели нижней части ноги. Эта деятельность осуществляется под председательством Европейской комиссии.

31.	ЦГ-ЗИБ провела четыре совещания. Целевая группа рассмотрит всю имеющуюся информацию и подготовит предложение о внесении поправок.

32.	По графику работы целевая группа отстает от неофициальной группы. Планируется представить GRSP предложение о том, каким образом может быть подведен итог деятельности этой целевой группы.

D.	Оценка конструктивных мер противодействия со стороны транспортного средства (оценка технической осуществимости)

33.	На своем пятом совещании НРГ приступила к обсуждению вопроса о пороговых значениях критериев травмирования. Члены группы оперативно согласовали критерии травмирования, тогда как пороговые значения для различных критериев травмирования стали предметом обсуждения в ходе шестого, седьмого и восьмого совещаний. В итоге было принято решение о том, чтобы сохранить пороговые значения, предложенные Группой по технической оценке (ГТО по FlexPLI). Вместе с тем дискуссия будет продолжена в рамках GRSP.

E.	Перечень и график мероприятий

34.	Неофициальная группа отметила, что, хотя всем рассматриваемым темам, задачам и мероприятиям было уделено должное внимание, остается несколько вопросов, нуждающихся в дальнейшем рассмотрении до принятия окончательного решения на девятом совещании этой группы.

35.	В соответствии с общим графиком работы НРГ представит к сессии GRSP в декабре 2013 года следующие документы:

a)	официальный рабочий документ для подробного обсуждения;

b)	официальный рабочий документ, содержащий поправки к Правилам № 127 ООН, соответствующие поправкам к ГТП;

c)	первый проект предложения по добавлению к положениям о FlexPLI для включения в Общую резолюцию (ОР.1).

36.	Девятое совещание НРГ состоится в течение той недели, когда будет проводиться сессия GRSP, запланированная на декабрь 2013 года.

V.	График работы

| Дата | Место | Название |
| --- | --- | --- |
| Май 2011 года |  | Представление GRSP предложения по проекту круга ведения (неофициальный документ) |
| Июнь 2011 года |  | Запрос GRSP на согласие WP.29 и АС.3 предоставить соответствующий мандат новой неофициальной группе по защите пешеходов |
| 3 ноября 2011 года | (Бонн, Германия) | Учредительное совещание НГ-ГТП9-Э2 |
| Ноябрь 2011 года |  | Представление WP.29 доклада о деятельности НРГ |
| 1 и 2 декабря 2011 года | (Женева, Швейцария) | Первое совещание НГ-ГТП9-Э2 |
| Декабрь 2011 года |  | Представление GRSP доклада о ходе работы и представление на рассмотрение WP.29 проекта круга ведения |
| Март 2012 года |  | Представление WP.29 доклада о ходе работы и принятие WP.29/AC.3 круга ведения |
| 28 и 29 марта 2012 года | (Осака, Япония) | Второе совещание НГ-ГТП9-Э2 |
| Май 2012 года |  | Представление GRSP доклада о ходе работы |
| 29 и 30 мая 2012 года | (Париж, Франция) | Третье совещание НГ-ГТП9-Э2 |
| Июнь 2012 года |  | Представление WP.29 доклада о ходе работы |
| 17−19 сентября 2012 года | (Вашингтон, округ Колумбия, США) | Четвертое совещание НГ-ГТП9-Э2 |
| Ноябрь 2012 года |  | Представление WP.29 доклада о ходе работы |
| 6 и 7 декабря 2012 года | (Бергиш-Гладбах, Германия) | Пятое совещание НГ-ГТП9-Э2 |
| Декабрь 2012 года |  | Представление GRSP доклада о ходе работы и проектов неофициальных документов |
| Март 2013 года |  | Представление WP.29 доклада о ходе работы |
| 19 и 20 марта 2013 года | (Вашингтон, округ Колумбия, США) | Шестое совещание НГ-ГТП9-Э2 |
| Май 2013 года |  | Представление GRSP проекта доклада о ходе работы и неофициального предложения для обсуждения |
| Июнь 2013 года |  | Представление WP.29 доклада о ходе работы |
| 3 июля 2013 года |  | Седьмое совещание неофициальной группы GTR9-PH2 (в системе WebEx) |
| 9 и 10 сентября 2013 года | Париж (Франция) | Восьмое совещание НГ-ГТП9-Э2 |
| Ноябрь 2013 года |  | Представление WP.29 проекта доклада о ходе работы |
| 16 и 17 декабря 2013 года | Женева (Швейцария) | Девятое совещание НГ-ГТП9-Э2 |
| Декабрь 2013 года |  | Представление GRSP окончательного доклада о ходе работы и официального предложения, получение согласия со стороны GRSP |
| Июнь 2014 года |  | Принятие WP.29 |

VI.	Документы

| Условное обозначение | Представлен | Название |
| --- | --- | --- |
| ECE/TRANS/WP.29/ GRSP/2011/13 | Японией | Предложение по поправке 2 к Глобальным техническим правилам № 9 (безопасность пешеходов) |
| GRSP-49-38 | Японией и Германией | Проект круга ведения для этапа 2 деятельности неофициальной группы по безопасности пешеходов (HГ-БП2) |
| ECE/TRANS/WP.29/ 1091 |  | Доклады Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств о работе его 154-й сессии, Административного комитета Соглашения 1958 года о работе его сорок восьмой сессии, Исполнительного комитета Соглашения 1998 года о работе его тридцать второй сессии, Административного комитета Соглашения 1997 года о работе его восьмой сессии |
| GTR9-C-01 | Председателем | Повестка дня учредительного совещания неофициальной группы по безопасности пешеходов – этап 2 (HГ-БП2) |
| GTR9-C-01r1 | Председателем | Повестка дня учредительного совещания неофициальной группы по безопасности пешеходов – этап 2 (HГ-БП2) |
| GTR9-C-02 | Председателем/ секретарем | Протокол учредительного совещания неофициальной группы по Глобальным техническим правилам № 9 – этап 2 (НГ-ГТП9-Э2) |
| GTR9-C-02r1 | Председателем/ секретарем | Протокол учредительного совещания неофициальной группы по Глобальным техническим правилам № 9 – этап 2 (НГ-ГТП9-Э2) |
| GTR9-C-03 | Японией/ Германией | Неофициальный документ GRSP-49-38: проект круга ведения для этапа 2 деятельности неофициальной группы по безопасности пешеходов (HГ-БП2) |
| GTR9-C-04 | Японией | История разработки FlexPLI |
| GTR9-C-05 | Японией | Обзор деятельности ГТО по FlexPLI |
| GTR9-C-06 | МОПАП | Замечания по проекту круга ведения для этапа 2 деятельности неофициальной группы по безопасности пешеходов (28 октября 2011 года) |
| GTR9-C-07 | Председателем | Окончательный текст оперативных принципов и круга ведения для НГ-ГТП9-Э2 |
| GTR9-C-07r1 | Председателем | Окончательный текст оперативных принципов и круга ведения для НГ-ГТП9-Э2 |
| GTR9-C-08 | Секретарем | Матрица документов ГТО |
| GTR9-1-01 | Председателем/ секретарем | Повестка дня первого совещания неофициальной группы по Глобальным техническим правилам № 9 – этап 2 (НГ-ГТП9-Э2) |
| GTR9-1-01r1 | Председателем/ секретарем | Повестка дня первого совещания неофициальной группы по Глобальным техническим правилам № 9 – этап 2 (НГ-ГТП9-Э2) |
| GTR9-1-02 | Председателем/ секретарем | Протокол первого совещания неофициальной группы по Глобальным техническим правилам № 9 – этап 2 (НГ-ГТП9-Э2): проект |
| GTR9-1-02r1 | Председателем/ секретарем | Протокол первого совещания неофициальной группы по Глобальным техническим правилам № 9 – этап 2 (НГ-ГТП9-Э2): окончательный вариант |
| GTR9-1-03 | Японией | План работы Целевой группы по пересмотру и обновлению сертификационных коридоров (ЦГ-ПОСК) |
| GTR9-1-03r1 | Японией | План работы Целевой группы по пересмотру и обновлению сертификационных коридоров (ЦГ-ПОСК) |
| GTR9-1-04 | МОПАП | Вариант SN-02 опытного экземпляра FlexPLI для ГТП – оценка износоустойчивости |
| GTR9-1-05 | ЯЦИАС | Техническое обсуждение – биодостоверность |
| GTR9-1-05r1 | ЯЦИАС | Техническое обсуждение – биодостоверность (пересмотренный вариант) |
| GTR9-1-06 | ЯЦИАС | Техническое обсуждение – критерии травмирования |
| GTR9-1-06r1 | ЯЦИАС | Техническое обсуждение – критерии травмирования (пересмотренный вариант) |
| GTR9-1-07 | ЯЦИАС | Техническое обсуждение – преимущества |
| GTR9-1-07r1 | ЯЦИАС | Техническое обсуждение – преимущества (пересмотренный вариант) |
| GTR9-1-08 | Компанией "Хьюманетикс" | Ход работы над ГТП по FlexPLI по состоянию на 1/2 декабря 2011 года |
| GTR9-1-08r1 | Компанией "Хьюманетикс" | Ход работы над ГТП по FlexPLI по состоянию на 1/2 декабря 2011 года |
| GTR9-1-09 | Японией/ Германией | Неофициальный документ WP.29-155-35: доклад о деятельности неофициальной группы НГ-ГТП9-Э2 для ноябрьской сессии WP.29 |
| GTR9-1-10c1 | Компанией "Хьюманетикс" | Список изменений, внесенных в ГТП по FlexPLI после создания опытного экземпляра, состояние на 2 декабря 2010 года (с исправлениями) |
| GTR9-1-11 | Компанией "Бертрандт" | Разброс результатов испытания с использованием маятникового устройства |
| GTR9-1-12 | Соединенными Штатами Америки | Неофициальный документ GRSP-49-23: обновленная информация об испытаниях с использованием модели ноги пешехода |
| GTR9-2-01 | Председателем/ секретарем | Повестка дня второго совещания неофициальной группы по Глобальным техническим правилам № 9 − этап 2 (НГ-ГТП9-Э2): проект |
| GTR9-2-01r1 | Председателем/ секретарем | Повестка дня второго совещания неофициальной группы по Глобальным техническим правилам № 9 − этап 2 (НГ-ГТП9-Э2): окончательный вариант |
| GTR9-2-02 | Председателем/ секретарем | Протокол второго совещания неофициальной группы по Глобальным техническим правилам № 9 − этап 2 (НГ-ГТП9-Э2): проект |
| GTR9-2-02r1 | Председателем/ секретарем | Протокол второго совещания неофициальной группы по Глобальным техническим правилам № 9 − этап 2 (НГ-ГТП9-Э2): окончательный вариант |
| GTR9-2-03 | БАСт | Предложение по изменению зоны испытания бампера на удар нижней и верхней части модели ноги |
| GTR9-2-04 | БАСт | Результаты испытания варианта SN02 опытного экземпляра на эксплуатационную надежность |
| GTR9-2-05 | БАСт | Сопоставление классов фильтров для FlexPLI |
| GTR9-2-06 | МОПАП | Технические требования и ПАДИ |
| GTR9-2-07 | ЯЦИАС | Техническое обсуждение: преимущества; обновленный вариант документа GTR9-1-07r1 (примечание: этот документ представлен не был, поскольку на совещании в наличии уже имелся первый пересмотренный вариант документа) |
| GTR9-2-07r1 | ЯЦИАС | Техническое обсуждение: преимущества; обновленный вариант документа GTR9-1-07r1 |
| GTR9-2-08 | Компанией "Хьюманетикс" | Решения сессии, посвященной ГТП по FlexPLI |
| GTR9-2-09 | Компанией "Хьюманетикс" | ГТП по FlexPLI: FE v2.0 НГ-ГТП9 FLEX-Э2 |
| GTR9-2-10 | МОПАП | Сопоставление FlexPLI (ударные элементы: SN02, SN04; индивидуальный ударный элемент: опыт проведения испытаний) |
| GTR9-2-11 | Председателем | Неофициальный документ WP.29-156-11: первый доклад о ходе работы неофициальной группы по этапу 2 разработки ГТП № 9 |
| GTR9-2-12 | ЯЦИАС | Повторный анализ численности пострадавших пешеходов в разбивке по степени серьезности нанесенной травмы |
| GTR9-2-13 | Компанией "Хьюманетикс" | Обновленный вариант FlexPLI для Объединения заводов − изготовителей транспортных средств |
| GTR9-2-14 | ЯАРИ | Обновленный доклад Японии о ходе работы: обзор и обновление сертификационных испытательных коридоров и методов проведения испытания (дополнительные данные об испытаниях с использованием маятника) |
| GTR9-3-01 | Председателем/ секретарем | Повестка дня третьего совещания неофициальной группы по Глобальным техническим правилам № 9 − этап 2 (НГ-ГТП9-Э2): проект |
| GTR9-3-02 | Председателем/ секретарем | Протокол третьего совещания неофициальной группы по Глобальным техническим правилам № 9 − этап 2 (НГ-ГТП9-Э2): проект |
| GTR9-3-02r1 | Председателем/ секретарем | Протокол третьего совещания неофициальной группы по Глобальным техническим правилам № 9 − этап 2 (НГ-ГТП9-Э2): окончательный вариант |
| GTR9-3-03 | Германией | Неофициальный документ GRSP-51-15: проект второго доклада о ходе работы неофициальной группы по этапу 2 ГТП № 9 ООН (НГ-ГТП9-Э2) |
| GTR9-3-04 | Компанией "Хьюманетикс" | Пересмотр С руководства для пользователей FlexPLI ГТП |
| GTR9-3-05 | БАСт | Результаты испытания варианта SN04 опытного экземпляра FlexPLI на эксплуатационную надежность |
| GTR9-3-06 | БАСт | Проект будущего плана работы: испытания |
| GTR9-4-01 | Председателем/ секретарем | Повестка дня четвертого совещания неофициальной группы по Глобальным техническим правилам № 9 − этап 2 (НГ-ГТП9-Э2): проект |
| GTR9-4-01r1 | Председателем/ секретарем | Повестка дня четвертого совещания неофициальной группы по Глобальным техническим правилам № 9 − этап 2 (НГ-ГТП9-Э2): окончательный вариант |
| GTR9-4-02 | Председателем/ секретарь | Протокол четвертого совещания неофициальной группы по Глобальным техническим правилам № 9 − этап 2 (НГ-ГТП9-Э2): проект |
| GTR9-4-02r1 | Председателем/ секретарем | Протокол четвертого совещания неофициальной группы по Глобальным техническим правилам № 9 − этап 2 (НГ-ГТП9-Э2): окончательный вариант |
| GTR9-4-03 | Секретарем | Статус рассмотрения пунктов из перечня мероприятий |
| GTR9-4-03r1 | Председателем/ секретарем | Статус рассмотрения пунктов из перечня мероприятий: пересмотр 1 |
| GTR9-4-03r1 | Председателем/ секретарем | Статус рассмотрения пунктов из перечня мероприятий: пересмотр 2 |
| GTR9-4-04 | Соединенным Королевством | Доклад РГ.10 ЕКПБТ, ноябрь 1994 года |
| GTR9-4-05 | Соединенным Королевством | Доклад РГ.10 ЕКПБТ, документ 15.ESV, май 1996 года |
| GTR9-4-06 | Соединенным Королевством | Доклад РГ.17 ЕКПБТ, декабрь 1998 года, обновленный вариант от сентября 2002 года |
| GTR9-4-07 | Председателем ЦГ-ПОСК | Доклад о деятельности ЦГ-ПОСК |
| GTR9-4-08 | Председателем ЦГ-ПОСК | Руководящие указания относительно скоординированного и эффективного проведения межлабораторных испытаний FlexPLI с использованием транспортных средств |
| GTR9-4-09 | Компанией "Хьюманетикс" | Результаты сертификационных межлабораторных испытаний |
| GTR9-4-10 | Председателем | Проект документа "Специальная резолюция № 2" (WP.29-157-16) |
| GTR9-4-11 | Компанией "Концепт-Тех" | Исследование воздействия трения в контексте обратного сертификационного испытания |
| GTR9-4-12 | Объединением/ Японией | Письмо Японии с научно-исследовательским докладом об оценке преимуществ использования FlexPLI |
| GTR9-4-13 | Объединением/ Японией | Представление научно-исследовательских материалов Японии об оценке преимуществ использования FlexPLI |
| GTR9-4-14 | БАСт | Сопоставление эксплуатационных характеристик FlexPLI в испытаниях с транспортными средствами с характеристиками опытного экземпляра модели ноги и модели ноги серийного производства |
| GTR9-4-15 | Председателем | Неофициальный документ WP.29-157-21: второй доклад о ходе работы неофициальной группы по этапу 2 разработки ГТП № 9 |
| GTR9-4-16 | БАСт | Риск ранения нижних конечностей пешехода |
| GTR9-4-16r1 | БАСт | Риск ранения нижних конечностей пешехода: обновленная информация |
| GTR9-4-17 | Заместителем Председателя | График проведения межлабораторных испытаний FlexPLI с применением легковых автомобилей |
| GTR9-4-18 | БАСт | Оценка преимуществ FlexPLI по сравнению с PLI РГ.17 ЕКПБТ |
| GTR9-4-19 | НАБДД | Обзор мероприятий по защите пешеходов, проведенных в США |
| GTR9-4-20 | ЯЦИАС | Подтверждение оценки характера травмирования нижних конечностей пешеходов с использованием полукомплектных ударных элементов (документ ИРКОБИ, сентябрь 2012 года) |
| GTR9-4-21 | САИ США/ Объединением | Серия испытаний САИ США/ОСРП в контексте исследования противодействия нижней части ноги пешехода |
| GTR9-4-22 | НГ-ГТП9-Э2 | Контрольный перечень для испытаний транспортных средств |
| GTR9-5-01 | Председателем/ секретарем | Повестка дня пятого совещания неофициальной группы по Глобальным техническим правилам № 9 − этап 2 (НГ-ГТП9-Э2): проект |
| GTR9-5-01r1 | Председателем/ секретарем | Повестка дня пятого совещания неофициальной группы по Глобальным техническим правилам № 9 − этап 2 (НГ-ГТП9-Э2): окончательный вариант |
| GTR9-5-02 | Председателем/ секретарем | Проект протокола |
| GTR9-5-02r1 | Председателем/ секретарем | Проект протокола (данный документ) − окончательный вариант |
| GTR9-5-03 | НАБДД | Pedestrian Injuries By Source: Serious and Disabling Injuries in US and European Cases ("Статистика травматизма среди пешеходов по источникам травм: серьезные и ведущие к инвалидности травмы в США и Европе") (Мэллори и др., документ к пятьдесят шестой ежегодной конференции AAAM) |
| GTR9-5-04 | Компанией "Хьюманетикс" | Пересмотр D руководства для пользователей FlexPLI ГТП, октябрь 2012 года |
| GTR9-5-05 | Компанией "Бертрандт" | Межлабораторные испытания FlexPLI |
| GTR9-5-05r1 | Компанией "Бертрандт" | Межлабораторные испытания FlexPLI: пересмотр 1 |
| GTR9-5-05r2 | Компанией "Бертрандт" | Межлабораторные испытания FlexPLI: пересмотр 2 |
| GTR9-5-06 | Председателем | Неофициальный документ WP29-158-28: проект третьего доклада о ходе работы |
| GTR9-5-07 | МОПАП | Обсуждение технической осуществимости конструктивных мер противодействия применительно к FlexPLI |
| GTR9-5-07c1 | МОПАП | Обсуждение технической осуществимости конструктивных мер противодействия применительно к FlexPLI (с исправлениями) |
| GTR9-5-08 | МОПАП | Предложение по процедуре обработки результатов измерений FlexPLI в фазе отскока |
| GTR9-5-09 | АЯПАП | Информация о применимости |
| GTR9-5-10 | АЯПАП | Износоустойчивость FlexPLI в контексте испытаний более габаритных транспортных средств |
| GTR9-5-11 | АЯПАП | Повторяемость результатов испытания FlexPLI для легковых автомобилей |
| GTR9-5-12 | ЯЦИАС | Экспериментальная проверка конечно-элементных манекенов и модели FlexPLI |
| GTR9-5-13 | ЯЦИАС | Сопоставимость FlexPLI и ударного элемента ЕКБТС |
| GTR9-5-14 | ЯЦИАС | Преимущества и затраты; дополнительный анализ на основе документа GTR9-2-07r1 |
| GTR9-5-15 | ЯЦИАС | Эффект трения салазочного устройства |
| GTR9-5-16 | КНИИАТ | Результаты межлабораторных испытаний (ударный элемент E-Leg) |
| GTR9-5-16r1 | КНИИАТ | Результаты межлабораторных испытаний (ударный элемент E-Leg): пересмотр 1 |
| GTR9-5-17 | Компанией "Концепт-Тех" | Результаты испытания ударного элемента FlexPLI (SN-03) |
| GTR9-5-18 | БГС "Боэм- унд-Геринг" | Журнал межлабораторных испытаний FlexPLI для НГ-ГТП9-Э2 |
| GTR9-5-19 | БАСт | Оценка экономии затрат за счет включения FlexPLI в ГТП №9 |
| GTR9-5-20 | БАСт | Проверка предварительных предельных значений для прототипа ударного элемента FlexPLI и их применение для серийного производства FlexPLI |
| GTR9-5-21 | США | Состояние межлабораторных испытаний в США |
| GTR9-5-22 | НАБДД | Данные транспортных средств, используемых в исследованиях НАБДД |
| GTR9-5-23 | МОПАП | Первоначальные замечания представителей МОПАП по документу GTR9-5-20 на пятом совещании НГ-ГТП9-Э2 |
| GTR9-5-23c1 | МОПАП | Первоначальные замечания представителей МОПАП по документу GTR9-5-20 на пятом совещании НГ-ГТП9-Э2 (с исправлениями) |
| GTR9-5-24 | МОПАП | Допуск по высоте для защиты пешеходов |
| GTR9-5-25 | БГС "Боэм- унд-Геринг" | Обратные испытания FlexPLI – трение салазочного устройства |
| GTR9-5-26 | Компанией "Концепт-Тех" | Исследование влияния трения при обратном сертификационном испытании FlexPLI − ударный элемент в виде модели нижней части ноги |
| GTR9-5-27 | МОПАП | Разъяснения, касающиеся применяемого АЯПАП процесса определения пороговых значений для критериев травмирования |
| GTR9-5-28 | Председателем | Оперативные принципы и круг ведения для НГ-ГТП9-Э2, обновленный вариант для пятого совещания |
| GTR9-5-29 | Председателем/ заместителем Председателя | Проект поправок к ГТП № 9, вариант от 6 декабря 2012 года |
| GTR9-5-30 | МОПАП | Обсуждения вопроса об отскоке, комментарии ЕААС |
| GTR9-5-31 | Компанией "Хьюманетикс" | Вариант пакета чертежей FlexPLI для ГТП |
| GTR9-5-31r1 | Компанией "Хьюманетикс" | Вариант пакета чертежей FlexPLI для ГТП |
| GTR9-6-01 | Председателем/ секретарем | Повестка дня шестого совещания неофициальной группы по Глобальным техническим правилам № 9 − этап 2 (НГ-ГТП9-Э2): проект |
| GTR9-6-02 | Председателем/ секретарем | Протокол шестого совещания – проект |
| GTR9-6-02r1 | Председателем/ секретарем | Протокол пятого совещания неофициальной группы по Глобальным техническим правилам № 9 − этап 2 (НГ-ГТП9-Э2): проект № 2 |
| GTR9-6-02r2 | Председателем/ секретарем | Протокол шестого совещания неофициальной группы по Глобальным техническим правилам № 9 − этап 2 (НГ-ГТП9-Э2): окончательный вариант |
| GTR9-6-03 | МОПАП | Испытание FlexPLI: точность толкательного движения |
| GTR9-6-04 | Председателем | Руководящие принципы для разработки чертежей испытательного инструмента, которые будут включены в качестве добавления в Общую резолюцию № 1 ООН (ОР.1) – (ECE/TRANS/WP.29/1101) |
| GTR9-6-05 | Председателем | График подготовки добавления, касающегося FlexPLI, для ОР.1 |
| GTR9-6-06 | Компанией "Хьюманетикс" | Пересмотр E руководства для пользователей FlexPLI ГТП, 2013 год |
| GTR9-6-07 | БАСт | Определение интервала оценки биодостоверности FlexPLI |
| GTR9-6-08 | БАСт | Вычисление пороговых значений FlexPLI |
| GTR9-6-09 | БАСт | Чертежи FlexPLI |
| GTR9-6-10 | БАСт | Предварительные и последующие испытания FlexPLI |
| GTR9-6-11 | ЯЦИАС | Учет фазы отскока |
| GTR9-6-12 | ЯЦИАС | Апробация модели Flex-ГТП |
| GTR9-6-13 | МОПАП | Предложение по формулировке положений, касающихся учета допусков для обычной высоты расположения кузова |
| GTR9-6-14 | НИИЦАТ НАБДД | Межлабораторные испытания FlexPLI |
| GTR9-6-15 | Объединением/ компанией "Джи-пи рисерч" | Краткий научно-исследовательский доклад компании "Джи-пи рисерч" по оценке методологии и допущений, сделанных в документах GTR9-5-14 и GTR9-5-19 |
| GTR9-6-16 | Объединением/ компанией "Джи-пи рисерч" | Научно-исследовательский доклад компании "Джи-пи рисерч" по оценке методологии и допущений, сделанных в документах GTR9-5-14 и GTR9-5-19 |
| GTR9-6-17 | Объединением | Трудности, связанные с тяжелыми грузовыми автомобилями и внедорожниками |
| GTR9-6-18 | Компанией "Форд" | Результаты межлабораторных испытаний FlexPLI |
| GTR9-6-19 | Корпорацией "Шейп" | Результаты межлабораторных испытаний FlexPLI |
| GTR9-6-20 | МОПАП | Обсуждение пороговых значений для ударных элементов |
| GTR9-6-21 | МОПАП | Вопрос, касающийся отскока Flex-PLI: предложение представителей отрасли (обновленный вариант) |
| GTR9-6-22 | ЯЦИАС | Рассмотрение чертежей FlexPLI (уровень грунта) |
| GTR9-6-23 | Компанией "Селлбонд" | Анализ чертежей FlexPLI |
| GTR9-6-23r1 | Компанией "Селлбонд" | Анализ чертежей FlexPLI: пересмотр 1 |
| GTR9-6-23r2 | Компанией "Селлбонд" | Анализ чертежей FlexPLI: пересмотр 2 |
| GTR9-6-24 | Компанией "Бертрандт" | Оценка износоустойчивости SN-03 |
| GTR9-6-24 | Компанией "Бертрандт" | Оценка износоустойчивости SN-03 |
| GTR9-6-25 | БАСт | Комментарии по документу GTR9-6-15 (проведенный компанией "Джи-пи рисерч" научный анализ выполненных ЯЦИАС и БАСт оценок снижения травматизма) |
| GTR9-6-26 | ЯЦИАС | Разработка функций распределения вероятности травмирования для ударного элемента в виде гибкой модели ноги пешехода |
| GTR9-6-27 | ЯЦИАС | Комментарии по исследовательским докладам Альянса и компании "Джи-пи рисерч" (GTR9-6-15 и GTR9-6-16) |
| GTR9-6-28 | МОПАП | Результаты сертификационных испытаний модели ноги ИОО, на которую содержится ссылка в документе GTR9-6-20 |
| GTR9-7-01 | Председателем/ секретарем | Повестка дня шестого совещания неофициальной группы по Глобальным техническим правилам № 9 − этап 2 (НГ-ГТП9-Э2): проект |
| GTR9-7-01r1 | Председателем/ секретарем | Повестка дня шестого совещания неофициальной группы по Глобальным техническим правилам № 9 − этап 2 (НГ-ГТП9-Э2): окончательный вариант |
| GTR9-7-02 | Председателем/ секретарем | Протокол седьмого совещания неофициальной группы по Глобальным техническим правилам № 9 − этап 2 (НГ-ГТП9-Э2): проект |
| GTR9-7-02r1 | Председателем/ секретарем | Протокол седьмого совещания неофициальной группы по Глобальным техническим правилам № 9 − этап 2 (НГ-ГТП9-Э2): окончательный вариант |
| GTR9-7-03 | Председателем | Ориентировочная последовательность рассмотрения пунктов предварительной повестки дня |
| GTR9-7-04 | Секретарем | Информация о пакете чертежей, любезно предоставленная компанией "Хьюманетикс" |
| GTR9-7-05 | ЯЦИАС | Итог анализа чертежей (уровень грунта) |
| GTR9-7-06 | ЯЦИАС | Итог рассмотрения руководства |
| GTR9-7-07 | ЯЦИАС | Функция распределения вероятности перелома большеберцовой кости и повреждения большеберцовой коллатеральной связки |
| GTR9-7-08 | ЯЦИАС | Разработка основной конечно-элементной модели ноги Flex-ГТП и оценка правильности действующих пороговых значений |
| GTR9-7-09 | ЯЦИАС | Данные испытаний ударного элемента (основная модель ноги Flex-ГТП) – испытание при помощи маятника |
| GTR9-7-10 | БАСт | Протокол испытаний FlexPLI – модель ноги SN-01 |
| GTR9-7-11 | БАСт | Протокол испытаний FlexPLI – модель ноги SN-03 |
| GTR9-7-12 | БАСт | Протокол испытаний FlexPLI – модель ноги E-Leg |
| GTR9-7-13 | ЯЦИАС | Фаза отскока FlexPLI |
| GTR9-7-14 | БАСт | Подробный анализ комплекта чертежей и проверка ударного элемента в виде основной модели ноги SN03 |
| GTR9-7-15 | БАСт | Комментарии БАСт по документу GTR9-7-13: позиция ЯЦИАС относительно фазы отскока FlexPLI |
| GTR9-7-16 | БАСт | Обработка результатов сертификационных испытаний FlexPLI с использованием маятникового устройства |
| GTR9-7-16r1 | БАСт | Обработка результатов сертификационных испытаний FlexPLI с использованием маятникового устройства: пересмотр 1 |
| GTR9-7-17 | БАСт | Обработка результатов обратных сертификационных испытаний FlexPLI |
| GTR9-7-17r1 | БАСт | Обработка результатов обратных сертификационных испытаний FlexPLI: пересмотр 1 |
| GTR9-8-01 | Председателем/ секретарем | Повестка дня восьмого совещания неофициальной группы по Глобальным техническим правилам № 9 − этап 2 (НГ-ГТП9-Э2): проект |
| GTR9-8-01r1 | Председателем/ секретарем | Повестка дня восьмого совещания неофициальной группы по Глобальным техническим правилам № 9 − этап 2 (НГ-ГТП9-Э2): окончательный вариант |
| GTR9-8-02 | Председателем/ секретарем | Протокол восьмого совещания неофициальной группы по Глобальным техническим правилам № 9 − этап 2 (НГ-ГТП9-Э2): проект |
| GTR9-8-03 | Председателем | ГТП №9 – рабочий документ НГ-ГТП9-Э2; вариант 1 от 4 сентября 2013 года |
| GTR9-8-03r1 | Председателем | ГТП №9 – рабочий документ НГ-ГТП9-Э2; вариант 1 от 4 сентября 2013 года |
| GTR9-8-04 | Председателем | ГТП №9 – проект преамбулы НГ-ГТП9-Э2; вариант 1 от 4 сентября 2014 года |
| GTR9-8-05 | − | (не используется) |
| GTR9-8-06 | МОПАП | Замечания МОПАП по проекту текста, основанного на документе GRSP-53-29 |
| GTR9-8-07 | Компанией "Хьюманетикс" | Предлагаемый заголовочный штамп для нормативных чертежей |
| GTR9-8-08 | Компанией "Хьюманетикс" | Комментарии по презентации АЯПАП GTR9-7-06с и предлагаемые изменения, руководство FlexPLI ГТП |
| GTR9-8-09 | Компанией "Хьюманетикс" | Комментарии по документу с результатами проверки чертежей FlexPLI компанией "Селлбонд" GTR9-6-23 |
| GTR9-8-10 | Компанией "Хьюманетикс" | Замечания в ответ на комментарии ЯЦИАС по документу GTR9-7-05с |
| GTR9-8-11 | ЯЦИАС | Сравнение влияния различных подходов на функции распределения риска травмирования |
| GTR9-8-12 | МОПАП | Возможное влияние температуры и влажности на характеристики FlexPLI |
| GTR9-8-13 | МОПАП | Руководство FlexPLI: подготовка FlexPLI к испытаниям с использованием транспортного средства |
| GTR9-8-14 | МОПАП | Запрос, касающийся переходных положений об использовании FlexPLI |
| GTR9-8-15 | БАСт | Интервал оценки биодостоверности FlexPLI: нерешенные вопросы |
| GTR9-8-16 | ЛТИ | Изменение имитирующего мягкие ткани пенопласта, используемого ЕКБТС для верхней и нижней частей модели ноги |
| GTR9-8-17 | МОПАП | ГТП с положениями о FlexPLI – испытание транспортных средств с различными системами бамперов |
| GTR9-8-18 | ЯЦИАС | Сертификационные коридоры для изгибающего момента бедренной кости при обратных испытаниях (пересечение нулевой линии) |
| GTR9-8-19 | ЯЦИАС | Сертификационные коридоры для изгибающего момента бедренной кости при испытаниях с маятниковым устройством (пересечение нулевой линии) |
| ЦГ-ПОСК-2-03 | БАСт | Обратные сертификационные коридоры FlexPLI: результаты последующих испытаний |
| ЦГ-ПОСК-2-04 | ЕААС | Замечания по процедуре обратных сертификационных испытаний |
| ЦГ-ПОСК-2-05 | Компанией "Хьюманетикс" | Проводимая компанией "Хьюманетикс" подготовка модели ноги к обратному испытанию и межлабораторным испытаниям |
| ЦГ-ПОСК-2-06 | БГС "Боэм- унд-Геринг" | Статус FlexPLI: обратные сертификационные испытания |
| ЦГ-ПОСК-2-07r1 | Председателем ЦГ-ПОСК | Доклад Японии о ходе работы: обзор и обновление испытательных сертификационных коридоров и методов проведения испытаний |

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12,
подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

Общее расписание совещаний

ДХР и 
ПРОЕКТ
(неофициальн.)

ДХР

ДХР: Доклад о ходе работы

Доклад

ПРОЕКТ
(официальн.)

ДХР и ПРОЕКТ
(неофициальн.)

ДХР и КВ

ДХР и 
ПРОЕКТ
(официальн.)

Вклад при необходимости (неофициальн.)

проект
ДХР

Учредит. 1-е

Месяц

3-е

2-е

ДХР и 
ПРОЕКТ
(неофициальн.)

8-е

7-е
Web Ех

6-е

5-е

проект ДХР

НГ-ГТП9-Э2

ДХР

ДХР

ДХР

ДХР и КВ

4-е

Год

9-е