|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2014/60 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 14 août 2014 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

164e session

Genève, 11-14 novembre 2014

Point 4.6.7 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements
à des Règlements existants, proposés par le GRE

Proposition de complément 16 à la série 01 d’amendements au Règlement no 53 (Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules de la catégorie L3)

Communication du Groupe de travail de l’éclairage 
et de la signalisation lumineuse*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) à sa soixante et onzième session (ECE/TRANS/WP.29/ GRE/71, par. 59). Il est fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRE/2014/9, tel que modifié par l’annexe II du rapport. Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen.

Paragraphe 5.14.4, modifier comme suit:

«5.14.4	Feu-stop, dispositif de la catégorie S1 tel que précisé dans le Règlement no 7 ou feu-stop tel que précisé dans le Règlement no 50 (par. 6.4);».

Ajouter un nouveau paragraphe, ainsi conçu:

«5.15.4	Feu-stop, dispositif de la catégorie S3 tel que précisé dans le Règlement no 7 (par. 6.4).».

Paragraphes 6.4.1 à 6.4.6, modifier comme suit:

«6.4.1		Nombre

Un ou deux approuvés en tant que dispositif de la catégorie S1 conformément au Règlement no 7 ou feu-stop homologué conformément au Règlement no 50.

À titre facultatif, un homologué en tant que dispositif de la catégorie S3 conformément au Règlement no 7.

6.4.2		Schéma d’installation

Pas de spécification particulière.

6.4.3		Emplacement

6.4.3.1	Pour un dispositif de la catégorie S1 tel que précisé dans le Règlement no 7 ou un feu-stop tel que précisé dans le Règlement no 50

En hauteur: minimum 250 mm, maximum 1 500 mm au-dessus du sol;

En longueur: à l’arrière du véhicule.

6.4.3.2		Pour un dispositif de la catégorie S3 tel que précisé dans le Règlement no 7 de l’ONU

En hauteur: le plan horizontal tangent au bord inférieur de la surface apparente doit être au moins à 850 mm au-dessus du sol.

Toutefois, le plan horizontal tangent au bord inférieur de la surface apparente doit être au-dessus du plan horizontal tangent au bord supérieur de la surface apparente du dispositif de la catégorie S1 tel que précisé dans le Règlement no 7 ou du feu-stop tel que précisé dans le Règlement no 50.

En longueur: à l’arrière du véhicule.

6.4.4		Visibilité géométrique

Pour un dispositif de la catégorie S1 tel que précisé dans le Règlement no 7 ou un feu-stop tel que précisé dans le Règlement no 50

Angle horizontal:	45° à gauche et à droite pour un feu simple;

45° vers l’extérieur et 10° vers l’intérieur pour chaque paire de feux;

Angle vertical: 	15° au-dessus et au-dessous de l’horizontale.

Toutefois, l’angle vertical au-dessous de l’horizontale peut être abaissé à 5° si la hauteur du feu est inférieure à 750 mm.

Pour un dispositif de la catégorie S3 tel que précisé dans le Règlement no 7

Angle horizontal:	10° à gauche et à droite de l’axe longitudinal du véhicule.

Angle vertical:	10° au-dessus et 5° au-dessous de l’horizontale.

6.4.5	Orientation

Vers l’arrière du véhicule.

6.4.6	Branchements électriques

Tous les feux-stop doivent s’allumer simultanément à toute application de l’un quelconque des freins de service.».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.