| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2014/67 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 15 August 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

164-я сессия

Женева, 11−14 ноября 2014 года

Пункт 4.7.3 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок

к существующим правилам, представленных GRSG

Предложение по дополнению 3 к поправкам серии 01 к Правилам № 43 (безопасные стекловые материалы)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, 
касающимся безопасности*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG) на ее 106-й сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/85, пункт 19). В его основу положен документ  ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2014/14. Этот текст представляется Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету АС.1 для рассмотрения.

Пункт 1 изменить следующим образом:

"1.	Область применения

Настоящие Правила применяют:

а)	к безопасным стекловым материалам, предназначенным для установки в качестве ветровых или других стекол либо перегородок на транспортных средствах категорий L с кузовом, M, N, O, и T;

b)	к транспортным средствам категорий M, N и O в отношении установки этих материалов;

в обоих случаях исключаются:

i)	стекловые материалы для устройств освещения и световой сигнализации, приборной доски, специальные пуленепробиваемые стекловые материалы и двойные окна;

ii)	небольшие пластиковые стекла, которые не требуются для обеспечения обзора для водителя как спереди, так и сзади".

Включить новый пункт 2.39 следующего содержания:

"2.39	"Небольшое стекло" означает стекло, площадь которого меньше 200 см2 и в которое невозможно вписать окружность диаметром 150 мм".

Приложение 14, пункт 4.3.4 изменить следующим образом:

"4.3.4	Для стекол, в случае которых вероятность контакта отсутствует, а также для небольших стекол и всех окон прицепов (класс VIII/C) испытание на удар с помощью модели головы не проводят".

Приложение 16, пункт 4.3.4 изменить следующим образом:

"4.3.4	Для стекол, в случае которых вероятность контакта отсутствует, а также для небольших стекол и всех окон жилых автоприцепов испытание на удар с помощью модели головы не проводят".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

В соответствии с определениями, содержащимися в Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3), документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, пункт 2 − www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.