| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2014/4 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 17 January 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения 
и световой сигнализации

Семьдесят первая сессия

Женева, 31 марта − 3 апреля 2014 года

Пункт 12 d) предварительной повестки дня

Прочие вопросы − Разное

Предложение по дополнению 26 к поправкам серии 01 к Правилам № 6

Представлено Международной группой экспертов по вопросам автомобильного освещения и световой сигнализации*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Международной группы экспертов по вопросам освещения и световой сигнализации автотранспортных средств (БРГ) с целью внести изменения в требования относительно сигнализации о выходе из строя источников света путем устранения дифференциации между источниками света с лампами накаливания и СИД. Изменения к действующим Правилам выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Пункт 6.2 изменить следующим образом:

"6.2	В случае выхода из строя одиночного огня категорий 1, 1а, 1b, 2а 
и 2b, имеющего более одного источника света, применяют следующие положения:

6.2.1	Любая группа источников света, соединенных проводами таким образом, что выход из строя любого из них влечет за собой прекращение излучения света, рассматривается в качестве одного источника света.

6.2.2	Сигнал, предназначенный для включения контрольного сигнала, предписанного в пункте 6.5.8 Правил № 48, должен генерироваться, если

a)	вышел из строя один (любой) источник света,

b)	в случае огня, предназначенного только для двух ламп накаливания, сила света на исходной оси составляет менее 50% от минимальной силы света, или

c)	из-за выхода из строя одного или нескольких источников света сила света в одном из следующих направлений, указанных в приложении 4 к настоящим Правилам, является меньшей, чем требуемая минимальная сила света:

i)	H=0°, V=0°

ii)	H=20° снаружи транспортного средства, V= +5°

iii)	H=10° внутри транспортного средства, V= 0°".

II.	Обоснование

1.	В настоящее время согласно положениям Правил № 6 ООН выход из строя источников света рассматривается по-разному в зависимости от того, оборудованы они лампами накаливания или СИД. Аналогичные требования в Правилах № 7 ООН такую дифференциацию не предусматривают.

2.	Настоящее предложение имеет целью устранить такое несоответствие, поскольку нет никаких оснований для того, чтобы в Правилах № 6 ООН проводить различие между указанными источниками света. Это можно объяснить следующим образом:

|  | Пример 1 Задний указатель поворота, состоящий из 1+1 источников света с лампами накаливания (например, 2 х 1 PY21W) в соответствии с существующей формулировкой пункта 6.2.2 b) Правил № 6 ООН. |
| --- | --- |
|  | Пример 2 Задний указатель, состоящий из 1+1 источников света помимо ламп накаливания (например, 2 х 1 СИД): |
|  | Пример 3 Задний указатель, состоящий из 1+1 источников света помимо ламп накаливания (например, 2 х 6 СИД): каждый из этих 2 источников света состоит из 6 СИД, соединенных последовательно в качестве "одного источника света" (т.е. выход из строя 1 СИД влечет за собой прекращение излучения света всеми 6 соединенными последовательно СИД): |

Эти три примера включают огни указателей поворота с различными схемами источников света, относящихся к одному и тому же основному виду по типу освещения, т.е.:

Пример 1 	2 лампы накаливания – 2 источника света

Пример 2 	2 СИД – 2 источника света

Пример 3 	2 группы СИД, каждая из которых выполнена в виде "одного источника света", – 2 источника света.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.