| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2014/9 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 17 January 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения 
и световой сигнализации

Семьдесят первая сессия

Женева, 31 марта − 3 апреля 2014 года

Пункт 12 d) предварительной повестки дня

Прочие вопросы − Разное

Предложение по поправкам к Правилам № 53 (установка устройств освещения и световой сигнализации для транспортных средств категории L3)

Представлено экспертом от Международной ассоциации заводов-изготовителей мотоциклов*

Представленный ниже текст был подготовлен экспертом от Международной ассоциации заводов-изготовителей мотоциклов (МАЗМ) и содержит предложение о разрешении использования иных способов активации огней торможения для механических двухколесных транспортных средств (МДТС). Предлагается также внедрить концепцию установки на МДТС сигнала торможения, расположенного высоко по центру, в целях улучшения видимости транспортных средств во время торможения. Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Пункт 5.14.4 изменить следующим образом:

"5.14.4	сигналом торможения, устройством категории S1, указанным в Правилах № 7, либо сигналом торможения, указанным в Правилах № 50 (пункт 6.4);".

Включить новый пункт 5.15.4 следующего содержания:

"5.15.4	Сигналом торможения, устройством категории S3, указанным в Правилах № 7 (пункт 6.4);".

Пункты 6.4−6.4.8 изменить следующим образом:

"6.4 		Сигнал торможения

6.4.1		Количество

Один или два официально утвержденных в качестве устройств категории S1 в соответствии с Правилами № 7 либо сигнал торможения в соответствии с Правилами № 50.

Одно факультативное устройство, официально утвержденное в качестве устройства категории S3 в соответствии с Правилами № 7.

6.4.2		Схема монтажа

Никаких особых требований не предусмотрено.

6.4.3		Размещение

6.4.3.1	Для устройства категории S1, указанного в Правилах № 7, либо сигнала торможения, указанного в Правилах № 50

По высоте: не менее 250 мм и не более 1 500 мм над уровнем дороги;

По длине: в задней части транспортного средства.

6.4.3.2	Для устройства категории S3, указанного в Правилах № 7

По высоте: горизонтальная плоскость, касательная к нижнему краю видимой поверхности, должна находиться на 850 мм выше уровня грунта.

Однако горизонтальная плоскость, касательная к нижнему краю видимой поверхности, должна проходить выше горизонтальной плоскости, касательной к верхнему краю видимой поверхности сигнала торможения.

По длине: в задней части транспортного средства.

6.4.4		Геометрическая видимость

Для устройств категории S1, указанных в Правилах № 7, либо сигнала торможения, указанного в Правилах № 50

Горизонтальный угол:	45° влево и вправо для одиночного огня;

45° наружу и 10° внутрь для каждой пары огней;

Вертикальный угол: 	15° выше и ниже горизонтали.

Вместе с тем вертикальный угол ниже горизонтали может быть уменьшен до 5°, если высота огня не превышает 750 мм.

Для устройства категории S3, указанного в Правилах № 7

Горизонтальный угол:	10° влево и вправо от продольной оси транспортного средства.

Вертикальный угол:	10° выше и 5° ниже горизонтали.

6.4.5		Направление

Назад.

6.4.6		Схемы электрических соединений

Все сигналы торможения зажигаются одновременно при каждом включении рабочего тормоза.

6.4.7		"Контрольный сигнал включения"

Контрольный сигнал является факультативным; если его устанавливают, то он должен представлять собой контрольный сигнал в виде немигающего предупреждающего сигнала, который загорается в случае несрабатывания сигналов торможения.

6.4.8		Прочие предписания

Отсутствуют".

II.	Обоснование

1.	В настоящем предложении содержатся уточнения, касающиеся определения "сигнала торможения":

a)	в нем вводится разрешение на использование иных способов активации огней торможения для МДТС;

b)	в нем вводится концепция установки на МДТС сигнала торможения, расположенного высоко по центру, в целях улучшения видимости транспортных средств во время торможения;

c)	в нем содержатся указания относительно категории сигналов, которые могут быть использованы: один из двух официально утвержденных сигналов либо один факультативный одиночный сигнал. Кроме того, дается ссылка на различные категории сигналов в Правилах № 7 и 50.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять Правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.