| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2014/19 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 6 August 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения
и световой сигнализации

Семьдесят вторая сессия

Женева, 20−22 октября 2014 года

Пункт 4 i) iv) предварительной повестки дня
Прочие вопросы – разное

Предложение по дополнению 20 к первоначальной серии поправок к Правилам № 23 (задние фары)

Представлено экспертом от Международной группы экспертов по вопросам автомобильного освещения и световой сигнализации (БРГ)*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от БРГ в целях внесения изменений в требования к стабильности фотометрических характеристик. Изменения к действующему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Пункт 7.4 изменить следующим образом:

"7.4		На любых огнях, за исключением огней, оснащенных лампами накаливания, значения силы света, измеренные по истечении 1 минуты и после 30 10 минут функционирования, должны соответствовать минимальным и максимальным требованиям. Распределение силы света по истечении одной и по истечении 10 минут функционирования можно рассчитывать рассчитывают на основе значений распределения силы света, измеренных после стабилизации фотометрических характеристик по истечении 30 минут функционирования, применяя в каждой точке испытания соотношение между значениями силы света, измеренными в точке НV: по истечении 1 минуты и после 30 минут функционирования.

a) 	по истечении одной минуты;

b) 	по истечении 10 минут; и

c) 	после стабилизации фотометрических характеристик.

"Стабилизация фотометрических характеристик" означает, что изменение силы света в конкретной испытательной точке составляет менее 3% в течение любого 15-минутного периода".

II.	Обоснование

1.	В соответствии с Правилам № 23 задние фары и огни маневрирования, оснащенные иными источниками света, помимо ламп накаливания, должны в настоящее время удовлетворять соответствующим требованиям к фотометрическим характеристикам по истечении одной и по истечении 30 минут работы.

2.	Вместе с тем в обычных условиях дорожного движения эти лампы – 
с учетом спецификаций, установленных различными автомобилестроительными заводами, которые рассчитаны на самые трудные условия эксплуатации, – работают не более шести минут. В этой связи предлагается проводить второе измерение по истечении 10, а не 30 минут работы. Это также позволит привести эти требования в соответствие со стандартом SAE J1889.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

http://standards.sae.org/.