| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2014/24 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 8 August 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения
и световой сигнализации

Семьдесят вторая сессия

Женева, 20−22 октября 2014 года

Пункт 4 a) предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − правила

Правила № 37 (лампы накаливания) и 128 
(источники света на светоизлучающих диодах)

Предложение по дополнению 10 к первоначальному варианту Правил № 99 (газоразрядные источники света)

Представлено экспертом от Международной группы экспертов по вопросам автомобильного освещения и световой сигнализации* (БРГ)

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от БРГ в целях включения новой категории D8R. Изменения к действующему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Пункт 3.6.2 изменить следующим образом:

"3.6.2		Стабилизация

3.6.2.1	Для газоразрядных источников света, у которых фактический световой поток превышает 2 000 лм:

При проведении измерений в соответствии с условиями, указанными в приложении 4, газоразрядный источник света должен испускать по крайней мере:

через одну секунду: 25% своего фактического светового потока;

через четыре секунды: 80% своего фактического светового потока.

Фактический световой поток указан в соответствующей спецификации.

3.6.2.2	Для газоразрядных источников света, у которых фактический световой поток не превышает 2 000 лм и не содержит черных полос:

При проведении измерений в соответствии с условиями, указанными в приложении 4, газоразрядный источник света должен испускать по крайней мере 800 лм через одну секунду и по крайней мере 1 000 лм через четыре секунды.

Фактический световой поток указан в соответствующей спецификации.

Для газоразрядных источников света, у которых фактический световой поток не превышает 2 000 лм, но содержит черные полосы:

При проведении измерений в соответствии с условиями, указанными в приложении 4, газоразрядный источник света должен испускать по крайней мере 700 лм через одну секунду и по крайней мере 900 лм через четыре секунды.

Фактический световой поток указан в соответствующей спецификации".

Приложение 1, перечень категорий газоразрядных источников света и номеров их спецификаций изменить следующим образом:

"

| Категории источника света |  | Номера спецификаций |
| --- | --- | --- |
| D1R |  | DxR/1−7 |
| D1S |  | DxS/1−6 |
| D2R |  | DxR/1−7 |
| D2S |  | DxS/1−6 |
| D3R |  | DxR/1−7 |
| D3S |  | DxS/1−6 |
| D4R |  | DxR/1−7 |
| D4S |  | DxS/1−6 |
| D5S |  | D5S/1−5 |
| D6S |  | D6S/1−5 |
| D8R |  | D8R/1−6 |
| D8S |  | D8S/1−5 |

"

Перечень спецификаций для газоразрядных источников света и последовательность их указания в настоящем приложении изменить следующим образом:

"

| Номера спецификаций |  |
| --- | --- |
| DxR/1−7 | (Спецификация DxR/6: две страницы) |
| DxS/1−6 |  |
| D5S/1−5 |  |
| D6S/1−5 |  |
| D8S/1−5 |  |
| D8R/1−6 |  |

"

Включить новые спецификации D8R/1−6 после спецификации D8S/5 следующего содержания (см. следующие страницы; одна страница на спецификацию):

"

Категория D8R	Спецификация D8R/1

Чертежи предназначены только для указания основных габаритов (в мм) газоразрядного источника света

# Рис. 1

# Категория D8R − Цоколь PK32d-8

1	Плоскость отсчета проходит по поверхности патрона, на которую опираются три упора цокольного кольца.

2	См. спецификацию D8R/2.

3	При измерении на расстоянии 27,1 мм от плоскости отсчета по отношению к средней точке внутренней колбы максимальный эксцентриситет внешней колбы должен составлять не более 1 мм.

Категория D8R	Спецификация D8R/2

Направление движения цоколя

# Рис. 2

# Определение оси отсчета1

# Рис. 3 
Максимальный внешний контур лампы2

1	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через точку пересечения двух параллельных линий, как показано на рис. 2.

2	Стеклянная колба и держатели не должны выходить за пределы внешнего контура, как показано на рис. 3. Внешний контур представляет собой окружность, в центре которой находится ось отсчета.

Категория D8R	Спецификация D8R/3

| Размеры | Источники света серийного производства | Стандартные источники света |
| --- | --- | --- |
| Положение электродов | Спецификация D8R/4 |
| Положение и форма дуги | Спецификация D8R/5 |
| (11 | 55° мин. |
| (21 | 55° мин. |
| D8R: Цоколь PK32d-1 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-111-5) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальное напряжение пускорегулирующего устройства | В | 122 | 12 |
| Номинальная мощность | Вт | 25 | 25 |
| Испытательное напряжение | В | 13,2 | 13,2 |
| Фактическое напряжение лампы | В | 42 ( 9 | 42 ( 4 |
| Фактическая мощность лампы | Вт | 25 ( 3 | 25 ( 0,5 |
| Фактический световой поток | лм | 1 900 ( 300 | 1 900 ( 100 |
| Координаты цветности | фактические |  | x = 0,375 | y = 0,375 |
|  | диапазон цветности3 | пределы | x = 0,345 x = 0,405 | y = 0,150 + 0,640 x y = 0,050 + 0,750 x |
|  |  | точки пересечений | x = 0,345 | y = 0,371 |
|  |  |  | x = 0,405 | y = 0,409 |
|  |  |  | x = 0,405 | y = 0,354 |
|  |  |  | x = 0,345 | y = 0,309 |
| Время повторного включения и выключения в разогретом состоянии | с | 10 | 10 |

1	Часть колбы, ограниченная углами (1 и (2, должна быть светоиспускающей частью. Эта часть должна быть как можно более однородной по форме и не должна иметь оптических дефектов. Это требование относится ко всей окружности колбы в пределах углов (1 и (2, за исключением черных полос.

2	Напряжение пускорегулирующих устройств может быть больше или меньше 12 В.

3	См. приложение 4.

Категория D8R	Спецификация D8R/4

Положение электродов

Настоящее испытание проводится для определения правильности положения электродов относительно оси отсчета и плоскости отсчета.

Вид сверху (схематический):

Вид сбоку (схематический):

Направление измерения: вид источника света сбоку и сверху

| Размеры в мм | Источники света серийного производства | Стандартные источники света |
| --- | --- | --- |
| a1 | 0,50 | 0,20 |
| a2 | 0,70 | 0,35 |
| b1 | 0,40 | 0,15 |
| b2 | 0,80 | 0,30 |
| c | 3,90 | 3,90 |

Категория D8R	Спецификация D8R/5

Положение и форма дуги

Настоящее испытание проводится для определения формы дуги и ее положения относительно оси и плоскости отсчета путем измерения ее искривления и рассеяния в поперечном сечении на расстоянии 27,1 мм от плоскости отсчета.

| Распределение относительной яркости в центральной части поперечного сечения D | Форма дуги приводится только в качестве иллюстрации | Направление измерения: вид источника света сбоку |
| --- | --- | --- |

При измерении распределения относительной яркости в центральной части поперечного сечения, как показано на приведенном выше рисунке, максимальная величина яркости должна находиться в пределах расстояния r от оси отсчета. Точка 20% от максимальной величины должна находиться в пределах s.

| Размеры в мм | Источники света серийного производства | Стандартные источники света |
| --- | --- | --- |
| r (кривизна дуги) | 0,50 +/-0,25 | 0,50 +/-0,15 |
| s (рассеяние дуги) | 0,70 +/-0,25 | 0,70 +/-0,15 |

Категория D8R	Спецификация D8R/6

Положение черных полос

Настоящее испытание проводится для определения правильности положения черных полос относительно оси отсчета и плоскости отсчета.

При измерении распределения яркости дуги в центральной части ее поперечного сечения, определенного в спецификации D8R/5, и после поворота источника света таким образом, чтобы черная полоса закрывала дугу, величина измеренной яркости должна составлять ≤0,5% от Lmax.

| Размеры | Источники света серийного производства | Стандартные источники света |
| --- | --- | --- |
| (3 | 70° мин. |
| (4 | 65° мин. |
| (1/24, (1/30, (2/24, (2/30 | 25° ( 5° |
| f1/24, f2/24 1/ | 0 ( 0,25 | 0 ( 0,20 |
| f1/30 1/ | f1/24 mv ( 0,15 2/ | f1/24 mv ( 0,1 |
| f2/30 1/ | f2/24 mv ( 0,15 2/ | f2/24 mv ( 0,1 |
| f1/24 mv - f2/24 mv | ( 0,3 макс. | ( 0,2 макс. |
| d | 9 ( 1 |

1	"f1/.." означает, что габарит f1 следует измерять на таком расстоянии от плоскости отсчета, которое указано в мм после косой черты.

2/	"../24 mv" означает, что эта величина измерена на расстоянии 24 мм от плоскости отсчета."

Приложение 4, пункт 10 изменить следующим образом (и сохранить чертеж):

"10.		Цвет

Цвет источника света измеряется в сферической поверхности с использованием системы измерения, которая показывает координаты цветности МЭК поступающего света с разрешающей способностью (0,002. На нижеследующем рисунке показан диапазон цветности для белого цвета и ограниченный диапазон цветности для газоразрядных источников света D1R, D1S, D2R, D2S, D3R, D3S, D4R, D4S, D5S, D6S, D8R и D8S".

II.	Обоснование

1.	В настоящее время ксеноновые источники света на 25 Вт используются только в проекционных системах, хотя рыночная потребность в подходящих источниках света для систем отражателей есть. Настоящее предложение имеет целью включить новую категорию D8R для систем отражателей.

2.	Поскольку черные полосы снижают светоотдачу, были проведены исследования в целях оптимизации геометрических параметров черных полос. Полученные результаты показали, что оптимизацию рабочих параметров луча ближнего света можно обеспечить посредством устранения круговой полосы и смещения осевых полос. Требуемые значения стабилизации аналогичны значениям, указанным для D8S.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

Ось отсчета2

Плоскость отсчета1

Вид по стрелке C

C

27,1

Ось отсчета

Ось отсчета

6,5

32,1

Ось отсчета

a2

b2

25,15 мм 
от плоскости отсчета

c

Плоскость отсчета

a1

b1

Ось отсчета

a2

b2

25,15 мм 
от плоскости отсчета

c

Плоскость отсчета

0,10 мм

a1

b1

Точка контакта дуги с ближайшим к плоскости отсчета электродом должна находиться в зоне, ограниченной размерами а1 и b1. Точка контакта дуги с электродом, наиболее удаленным от плоскости отсчета, должна находиться в зоне, ограниченной размерами а2 и b2.

Ось отсчета

Плоскость отсчета

Вид по стрелке A

27,1

27,1