| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2014/41 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 11 August 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения
и световой сигнализации

Семьдесят вторая сессия

Женева, 20−22 октября 2014 года

Пункт 4 i) iv) предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года — правила

Прочие вопросы — Прочие вопросы

Предложение по поправкам к Правилам № 10 (электромагнитная совместимость)

Представлено экспертом от Бельгии*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом из Бельгии с целью внесения поправок в Правила № 10, содержащие предписания для троллейбусов. В его основу положен документ GRE-71-26, представленный на семьдесят первой сессии GRE. Изменения к действующему тексту правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Включить новое приложение следующего содержания:

"1.		Троллейбус должен пройти испытание на ЭМС, приспособленное для транспортных средств, поставляемых с воздушной контактной сетью.

1.1		Условия измерения:

Боковое расстояние от антенны до середины испытательного трека: 10 м

Вертикальное расстояние от антенны до земли:

магнитная антенна:		1−2 м

электрическая антенна:	2,5−3,5 м

Время измерения:			50 мс

Частотный диапазон/ширина полосы: см. диаграммы предельных значений в пункте 1.3.

Режим обнаружения: см. диаграммы предельных значений в пункте 1.3.

1.2		Условия эксплуатации транспортного средства для целей измерения

Троллейбус испытывают в неподвижном состоянии, а также при движении на малой скорости. В ходе испытания в неподвижном состоянии должны работать вспомогательные преобразователи (максимальный уровень выбросов не обязательно отмечается при максимальных нагрузках), а тяговый преобразователь должен быть под напряжением, но не функционировать.

В ходе испытания при движении на малой скорости скорость должна быть достаточно низкой, чтобы избежать искрения в скользящем контакте или его подпрыгивания, и достаточно высокой, чтобы позволить произвести электрическое торможение. Рекомендуемый диапазон скорости составляет 20 ± 5 км/ч. При прохождении антенны транспортное средство должно ускоряться или замедляться с использованием примерно 1/3 максимального тягового усилия в данном диапазоне скоростей.

1.3		Контрольные пределы для помех, создаваемых транспортным средством, официально утверждаемым по типу, указаны на следующих графиках:

a)	Контрольные пределы для широкополосных помех, создаваемых транспортным средством

Расстояние между антенной транспортного средства и воздушной контактной сетью  – 10 м

| Предел H (дБ мкА/м) на частоте F (МГц): |
| --- |
| 0,009–0,150 МГц | 0,150–30 МГц |
| H = 40 – 20,46 ∙ log ( F / 0,009 ) | H = 45 – 21,73 ∙ log ( F / 0,15 ) |

b)	Контрольные пределы для широкополосных помех, создаваемых транспортным средством

Расстояние между антенной транспортного средства и воздушной контактной сетью – 10 м

Предел E (дБ мкВ/м) на частоте F (МГц):

30–1 000 МГц

E = 50

с)	Контрольные пределы для широкополосных помех, создаваемых транспортным средством

Расстояние между антенной транспортного средства и воздушной контактной сетью – 10 м

| Предел H (дБ мкА/м) на частоте F (МГц): |
| --- |
| 0,009–0,150 МГц | 0,150–30 МГц |
| H = 50 – 20,46 ∙ log (F/0,009) | H = 55 – 21,73 ∙ log (F/0,15) |

d)	Контрольные пределы для широкополосных помех, создаваемых транспортным средством

Расстояние между антенной транспортного средства и воздушной контактной сетью – 10 м

Предел E (дБ мкВ/м) на частоте F (МГц):

30 – 1 000 МГц

E = 75 – 16,42 ∙ log (F/30)

"

II.	Обоснование

Настоящий текст был первоначально подготовлен экспертом от Бельгии с целью внесения дальнейших поправок в Правила № 107 (общая конструкция городских и междугородних автобусов) в порядке согласования дополнительных предписаний по безопасности троллейбусов (приложение 12) с соответствующими электрическими стандартами (см. ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2013/ 16). На сессии Рабочей группы по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), проходившей в октябре 2013 года, было отмечено, что предписания, касающиеся электромагнитной совместимости троллейбусов, относятся к Правилам № 10. Эти предписания, взятые из измененного предложения по Правилам № 107 (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2014/19), представляются теперь GRE для дальнейших действий. GRE, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о включении этих предписаний в какое-либо новое приложение или в любой другой соответствующий раздел Правил № 10.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012–2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4), Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять Правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

Предельное значение помех, создаваемых транспортным средством
В неподвижном состоянии - 10 м
Квазипиковый детектор: полоса пропускания 200 Гц для f < 150 кГц
полоса пропускания 10 кГц для f > 150 кГц

Н (дБ мкА/м)

60

50

40

30

20

10

0

−10

10 кГц		100 кГц		         1 000 кГц		10 МГц

Частота

Предельное значение помех, создаваемых транспортным средством
В неподвижном состоянии - 10 м
Квазипиковый детектор: полоса пропускания 120 кГц

Е (дБ мкВ/м)

70

65

60

55

50

45

40

35

30

100 МГц				1 000 МГц

Частота

Н (дБ мкА/м)

Предельное значение помех, создаваемых транспортным средством
В движении - 10 м
Пиковый детектор: полоса пропускания 200 Гц для f < 150 кГц
полоса пропускания 10 кГц для f > 150 кГц

60

50

40

30

20

10

0

−10

10 кГц		100 кГц			1 000 кГц	         10 МГц

Частота

Предельное значение помех, создаваемых транспортным средством
В движении - 10 м
Пиковый детектор: полоса пропускания 120 кГц

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

Е (дБ мкВ/м)

100 МГц				          1 000 МГц

Частота