| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2014/30 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 18 July 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по общим предписаниям,
касающимся безопасности

107-я сессия

Женева, 30 сентября − 3 октября 2014 года

Пункт 9 предварительной повестки дня

Правила № 110 (транспортные средства, 
работающие на КПГ/СПГ)

Предложение по поправкам к Правилам № 110 (транспортные средства, работающие на КПГ/СПГ)

Представлено экспертами от Нидерландов и Международной газомоторной ассоциации*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертами от Нидерландов и Международной газомоторной ассоциации (ИАНГВ/НГВ-Глобал) для уточнения положений главы 18 в контексте внедрения автоматических клапанов (см. доклад ЕCE/TRANS/WP.29/GRSG/84, пункт 38). Изменения к нынешнему тексту Правил № 10 ООН выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Пункты 18.3.4−18.3.6 изменить следующим образом:

"18.3.4	Система СПГ имеет по крайней мере следующие элементы оборудования:

18.3.4.1	бак (баки) и емкость (емкости) СПГ;

18.3.4.2	теплообменник/испаритель СПГ;

18.3.4.3	предохранительный клапан СПГ;

18.3.4.4	систему стравливания СПГ;

18.3.4.5	заправочный узел СПГ;

18.3.4.6	ограничительный клапан СПГ (устройство ограничения потока);

18.3.4.7	(ручной) вентиль СПГ;

18.3.4.8.7	топливопровод СПГ;

18.3.4.9.8	соединительные муфты СПГ;

18.3.4.10.9	контрольный клапан или обратный клапан СПГ;

18.3.4.11.10	манометр или указатель уровня топлива;

18.3.4.12.11	электронный блок управления;

18.3.4.13.12	для транспортных средств категории М − сигнализатор природного газа или газонепроницаемый кожух;

18.3.5		Система СПГ может также включать следующие элементы оборудования:

18.3.5.1	регулятор давления СПГ;

18.3.5.2	датчик давления и/или температуры СПГ;

18.3.5.3	топливный насос СПГ;

18.3.5.4	указатель уровня СПГ;

18.3.5.5	автоматический клапан СПГ;

18.3.5.6	сигнализатор природного газа;

18.3.5.7	газонепроницаемый кожух;

18.3.5.8	(ручной) вентиль СПГ.

18.3.6		Элементы оборудования работающих на СПГ транспортных средств, установленные на выходе теплообменника/испарителя (газовая фаза), считаются элементами оборудования КПГ".

II.	Обоснование

1.	В связи с внедрением автоматического клапана ручной вентиль следует указать в пункте 18.3.5.

2.	Указание ручного вентиля в обязательной категории, а автоматического клапана в необязательной категории может привести к потенциальному накапливанию газа в замкнутом пространстве или объеме внутри транспортного средства. Поэтому положение об использовании ручного вентиля следует включить в необязательную категорию, с тем чтобы каждый изготовитель мог сам определить наилучшую техническую стратегию для предотвращения запирания сжиженного природного газа (СПГ).

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, 
подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать
и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.