|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2014/3 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 17 février 2014 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail des dispositions générales de sécurité

106e session

Genève, 5-9 mai 2014

Point 2 a) de l’ordre du jour provisoire

Règlement no 107 (Véhicules des catégories M2 et M3)
− Propositions relatives à de nouveaux amendements

Proposition de compléments aux séries 05 et 06 d’amendements au Règlement no 107 (Véhicules
des catégories M2 et M3)

Communication de l’expert de l’Allemagne*

Le texte reproduit ci-après, établi par l’expert de l’Allemagne, vise à proposer l’activation automatique des feux de détresse en cas de détection d’une température excessive dans le compartiment moteur et/ou le compartiment du chauffage. Il est fondé sur le document informel GRSG-105-33 (voir rapport ECE/TRANS/WP.29/GRSG/84, par. 10). Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel du Règlement no 107 sont indiquées en caractères gras pour les ajouts.

I.	Proposition

Annexe 3, paragraphe 7.5.1.5, modifier comme suit:

«7.5.1.5	Sur les véhicules où le moteur se trouve en arrière de l’habitacle du conducteur, celui-ci doit être équipé d’un système d’alarme qui attire l’attention du conducteur au moyen d’un signal sonore et visuel et qui active les feux de détresse en cas de température excessive dans le compartiment moteur et dans chacun des compartiments renfermant un dispositif de chauffage à combustion».

Annexe 3, paragraphe 7.5.6.2, modifier comme suit:

«7.5.6.2	Lorsqu’un incendie est détecté, le système visé au paragraphe 7.5.6.1 doit attirer l’attention du conducteur au moyen d’un signal sonore et visuel dans son habitacle et activer les feux de détresse.».

II.	Justification

Les nouveaux systèmes visant à détecter des températures excessives et ou de la fumée doivent permettre au conducteur d’agir immédiatement afin de garantir la sécurité des passagers. On considère qu’il est nécessaire de donner aussi aux autres conducteurs qui se trouvent à proximité la possibilité d’agir immédiatement, notamment en freinant ou en augmentant de toute autre manière la distance entre leur véhicule et l’autobus ou l’autocar potentiellement à risque. Les feux de détresse seront donc activés.

Le présent document propose d’introduire les prescriptions nécessaires. Étant donné qu’à l’heure actuelle le Règlement no 48 ne permet pas l’activation automatique des feux de détresse en réaction au système de détection d’un incendie, cette question doit être examinée par le Groupe de travail de la signalisation lumineuse.

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.