| Организация Объединенных Наций |  | INF. 22 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 13 марта 2015 г. Original: Russian |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ 
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 23−27 марта 2015 года

Пункт 2 предварительной повестки дня

Цистерны

Температурные режимы перевозок нефтепродуктов

Передано Российской Федерацией,

Резюме

Существо предложения: Согласование положений, касающихся степени наполнения контейнеров-цистерн, в МПОГ/ДОПОГ и в приложении 2 к СМГС. Предлагаемое решение: Возможность установить более низкую или более высокую максимальную среднеобъемную температуру груза (tr) в случае перевозки в условиях умеренного климата или в экстремальных климатических условиях. Справочные документы: Документ ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2015/3. Неофициальный документ INF.3, представленный на четвертой сессии Постоянной рабочей группы Комиссии экспертов МПОГ; Проект доклада о работе четвертой сессии Постоянной рабочей группы [документ OTIF/RID/CE/ GTP/2014-B]. Межгосударственный стандарт ГОСТ 2517-2012. Нефть и Нефтепродукты. Методы отбора проб. (Petroleum and petroleum products. Methods of sampling).

Введение

- В докладе секретариата ОТИФ о решениях Комиссии ОСЖД по транспортному праву в сфере положений, касающихся перевозки опасных грузов (Варшава, 27−31 октября 2014 года) (см. также неофициальный документ INF.3, представленный на четвертой сессии Постоянной рабочей группы Комиссии экспертов МПОГ (Мадрид, 17−20 ноября 2014 года)), отмечается следующее:

«4.3.2.2	Степень наполнения

18.	Представители государств-членов ОСЖД решили на нынешнем этапе не заимствовать из МПОГ текст пунктов 4.3.2.2.1 и 4.3.2.2.2, касающийся степени наполнения. Это обусловлено тем, что в содержащихся в МПОГ формулах для расчета степени наполнения используется фиксированное значение, равное 50 оС, для максимальной средней температуры загружаемого груза, а не переменное значение tr.

19.	Представитель российской делегации указал на то, что в тексте обоих пунктов МПОГ не учитываются случаи перевозки в экстремальных климатических условиях…»

Справочная информация

2.	Согласно п. 4.11.1 ГОСТ 2517-12 в Российской Федерации и еще в 7 странах, входящих в  Межгосударственную систему стандартизации, точечную пробу нефти или нефтепродукта из железнодорожной или автомобильной цистерны отбирают переносным пробоотборником с уровня, расположенного на высоте 0,33 диаметра цистерны от нижней внутренней образующей котла. Для измерения среднеобъемной температуры и плотности нефти или нефтепродукта пробоотборник выдерживают на заданном уровне до начала его заполнения не менее 5 мин. (см. рис. 1).

Рис.1

3. В Российской Федерации, других странах СНГ были проведены массовые опытные перевозки сырой нефти, бензина, дизельного топлива на направлениях Западная Сибирь – Северный Казахстан – Средняя Азия – Дальний Восток, были изучены температурные режимы налива и слива, систематизирован материал по физико-химическим свойствам перевозимых жидких грузов. Было установлено, что температуры отгрузки продуктов нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) достаточно стабильны в течение года и в основном находятся в пределах от 20 до 35 ºC (см. рис. 2). Температура отгрузки светлых нефтепродуктов с нефтебаз и наливных пунктов, примыкающих к нефтепродуктопроводам (ПП), более низкие по сравнению с температурами отгрузки с НПЗ и имеют ярко выраженную сезонность. Таким образом, можно сделать вывод, что максимальная разность между температурами груза в пунктах слива и налива может достигать 35 - 40 ºC. В тоже время в холодный период года при отгрузке продуктов с НПЗ температура груза при наливе, как правило, выше температуры груза при сливе.

4. По результатам исследований и экспериментов были разработаны и утверждены дифференцированные нормы налива сырой нефти  и светлых нефтепродуктов в районы Средней Азии, Казахстана, Северного Кавказа и Дальнего Востока. Документ содержит порядок определения предельного (максимального) объема и высоты налива жидкого груза в зависимости от месяца года для 29 типов калибровки (геометрических размеров) цистерн.    Внедрение дифференцированных норм налива жидких грузов позволило рационально использовать грузоподъемность и вместимость цистерн, сократить потери груза при перевозках, свести к минимуму случаи возникновения аварийных ситуаций. Также разработано автоматизированное рабочее место «Налив», позволяющее интегрировать указанный программный продукт в технологические процессы наливных терминалов.

Рис. 2.

Предложение

Российская Федерация поддерживает предложение секретариата ОТИФ по указанному вопросу.

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2014−2015 годы (ECE/TRANS/240, пункт 100; ECE/TRANS/2014/23, направление деятельности 9, пункт 9.2).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением OTIF/RID/RC/2015/ХХ.