| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2015/2 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 24 December 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 23−27 марта 2015 года

Пункт 4 предварительной повестки дня

Толкование МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

Толкование пункта 7.5.2.1 МПОГ/ДОПОГ (запрещение совместной погрузки)

Предложение, переданное Германией,

| Резюме |
| --- |
| Существо предложения: | Толкование пункта 7.5.2.1 МПОГ/ДОПОГ. |
| Предлагаемое решение: | Включение, при необходимости, дополнительного текста в пункт 7.5.2.1 МПОГ/ДОПОГ. |
| Справочные документы: | Нет. |

Введение

1.	В Германии встал вопрос о том, следует ли истолковывать пункт 7.5.2.1 МПОГ/ДОПОГ таким образом, что в случае упаковок, содержащих вещества и изделия класса 1, лишь основная опасность должна приниматься в расчет для целей запрещения совместной погрузки и применяется пункт 7.5.2.2. Такое толкование означало бы, что совместная погрузка возможна, если совместная погрузка разрешается согласно таблице 7.5.2.2 для каждой из групп совместимости, и дополнительная опасность не имеет никакого значения.

Предложение

2.	Если Совместное совещание разделяет эту точку зрения, Германия предлагает добавить в пункт 7.5.2.1 МПОГ/ДОПОГ нижеследующее предложение:

"В случае упаковок, имеющих знаки опасности образца № 1, 1.4, 1.5 или 1.6, применяются только требования пункта 7.5.2.2, независимо от любых других знаков опасности, указанных в колонке 5 таблицы А главы 3.2.".

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2014−2015 годы (ECE/TRANS/240, пункт 100; ECE/TRANS/2014/23, направление деятельности 9, пункт 9.2).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением OTIF/RID/RC/2015/2.