| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2015/2 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 23 January 2015 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения 
и световой сигнализации

Семьдесят третья сессия

Женева, 14–17 апреля 2015 года

Пункт 5 предварительной повестки дня

Правила № 37 (лампы накаливания), 
99 (газоразрядные источники света)

и 128 (источники света на светоизлучающих диодах)

Предложение по дополнению 11 к первоначальной серии Правил № 99 (газоразрядные источники света)

Представлено экспертом от Международной группы экспертов по вопросам автомобильного освещения и световой сигнализации (БРГ)*

Приведенный ниже текст был подготовлен экспертом от БРГ в целях включения новой категории 'D9S'. Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом, а текст, подлежащий исключению, − зачеркнут.

I.	Предложение

Приложение 1, Перечень категорий газоразрядных источников света и номеров их спецификаций, изменить следующим образом:

"

| Категория источника света |  | Номера спецификаций |
| --- | --- | --- |
| D1R |  | DxR/1 - 7 |
| D1S |  | DxS/1 - 6 |
| D2R |  | DxR/1 - 7 |
| D2S |  | DxS/1 - 6 |
| D3R |  | DxR/1 - 7 |
| D3S |  | DxS/1 - 6 |
| D4R |  | DxR/1 - 7 |
| D4S |  | DxS/1 - 6 |
| D5S |  | D5S/1 - 5 |
| D6S |  | D6S/1 - 5 |
| D8R |  | D8R/1 - 6 |
| D8S |  | D8S/1 - 5 |
| D9S |  | D9S1 - 5 |

"

Перечень спецификаций для газоразрядных источников света и последовательность их указания в настоящем приложении, изменить следующим образом:

"

| Номера спецификаций |  |
| --- | --- |
| DxR/1 - 7 | (Спецификация DxR/6: две страницы) |
| DxS/1 - 6 |  |
| D5S/1 - 5 |  |
| D6S/1 - 5 |  |
| D8R/1 - 6 |  |
| D8S/1 - 5 |  |
| D9S/1 - 5 |  |

"

Включить новые спецификации D9S/1 - 5 после D8S/5 следующего содержания (см. следующие страницы; одна страница на спецификацию):

Категория D9S	Спецификация D9S/1

Чертежи предназначены только для указания основных габаритов (в мм)

Рис. 1
Категория D9S  Цоколь PK32d-9

1	Плоскость отсчета проходит по поверхности патрона, на которую опираются три упора цокольного кольца.

2	См. спецификацию D9S/2.

3	При измерении на расстоянии 27,1 мм от плоскости отсчета и по отношению к
центральной точке внутренней колбы эксцентриситет внешней колбы должен составлять максимум 1 мм.

Категория D9S	Спецификация D9S/2

Рис. 2
Определение оси отсчета1

Рис. 3
Максимальный внешний контур лампы2

1	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через точку пересечения двух параллельных линий, как показано на рис. 2.

2	Стеклянная колба и держатели не должны выходить за пределы внешнего контура, как показано на рис. 3.  Внешний контур представляет собой окружность, в центре 
которой находится ось отсчета.

Категория D9S	Спецификация D9S/3

| Габариты | Источники света серийного производства | Стандартные источники света |
| --- | --- | --- |
| Положение электродов | Спецификация D9S/4 |
| Положение и форма дуги | Спецификация D9S/5 |
| (1, (21 | 55° мин. | 55° мин. |
| D9S: Цоколь PK32d-9 | Положение и форма дуги 60061 (спецификация 7004-111-5) |
| Электрические и фотометрические характеристики |
| Номинальное напряжение пускорегулирующего устройства | В | 122 | 12 |
| Номинальная мощность | Вт | 27 | 35 | 27 | 35 |
| Испытательное напряжение | В | 13,5 | 13,5 |
| Фактическое напряжение лампы | В | 34 ( 6 | 38 ( 8 | 34 ( 4 | 38 ( 4 |
| Фактическая мощность лампы | Вт | 27 ( 3 | 35 ( 3 | 27 ( 0.5 | 35 ( 0.5 |
| Фактический световой поток | лм | 2000 ( 300 | 3000 ( 450 | 2000 ( 100 | 3000 ( 150 |
| Координаты цветности | фактические |  | x = 0,375 | y = 0,375 |
|  | диапазон цветности3 | Пределы | x = 0,345 x = 0,405 | y = 0,150 + 0,640 x y = 0,050 + 0,750 x |
|  |  | Точки пересечений | x = 0,345 | y = 0,371 |
|  |  |  | x = 0,405 | y = 0,409 |
|  |  |  | x = 0,405 | y = 0,354 |
|  |  |  | x = 0,345 | y = 0,309 |
| Время повторного включения и выключения в разогретом состоянии | s | 10 | 10 |

1	Часть колбы, ограниченная углами α1 и α2, должна быть светоиспускающей частью. Часть колбы, ограниченная углами α1 и α2, должна быть 
светоиспускающей частью. Это требование относится ко всей окружности 
колбы в пределах углов α1 и α2.

2	Напряжение пускорегулирующих устройств может быть больше или меньше 12 В.

3	См. приложение 4.

Категория D9S	Спецификация D9S/4

Положение электродов

Настоящее испытание проводится для определения правильности положения электродов относительно оси отсчета и плоскости отсчета.

Вид сбоку и сверху (схематический):

Направление измерения: вид источника света сбоку и сверху

| Размеры в мм | Источники света серийного производства | Стандартные источники света | Точка контакта дуги с ближайшим к плоскости отсчета электродом должна находиться в зоне, ограниченной размерами а1 и b1. Точка контакта дуги с электродом, наиболее удаленным от плоскости отсчета, должна находиться в зоне, ограниченной размерами а2 и b2. Геометрические данные действительны для работы на мощности 27 Вт и 35 Вт. |
| --- | --- | --- | --- |
| a1 | 0,30 | 0,20 |  |
| a2 | 0,50 | 0,25 |  |
| b1 | 0,30 | 0,15 |  |
| b2 | 0,60 | 0,30 |  |
| c | 3,00 | 3,00 |  |

Категория D9S	Спецификация D9S/5

Положение и форма дуги

Настоящее испытание проводится для определения формы дуги и ее положения относительно оси и плоскости отсчета путем измерения ее искривления и рассеяния в поперечном сечении на расстоянии 27,1 мм от плоскости отсчета.

| Распределение относительной яркости в центральной части поперечного сечения D. | Форма дуги приводится только в качества иллюстрации. | Направление измерения: вид источника света сбоку Направление измерения: вид источника света сбоку. |
| --- | --- | --- |

При измерении распределения относительной яркости в центральной части поперечного сечения, как показано на приведенном выше рисунке, максимальная величина яркости должна находиться в пределах расстояния r от оси отсчета. Точка 20% от максимальной величины должна находиться в пределах s. Геометрические данные действительны для работы на мощности 27 Вт и 35 Вт.

| Размеры в мм | Источники света серийного производства | Стандартные источники света |
| --- | --- | --- |
| r (кривизны дуги) | 0,35 +/- 0,25 | 0,35 +/- 0,15 |
| s (рассеяния дуги) | 0,80 +/- 0,25 | 0,80 +/- 0,15 |

II.	Обоснование

1.	Данное предложение имеет целью включить категорию газоразрядных источников света с короткой дугой и двойным уровнем повышенной яркости с оптимальными параметрами, адаптированными к современным системам фар.

2.	В предложении содержится описание категории газоразрядных источников света с оптимальными параметрами, в частности с существенно повышенной яркостью (+50%) и уменьшенным расстоянием между электродами (3 мм). Более высокий уровень яркости дает возможность делать конструкцию фары более компактной и улучшить параметры луча.

3.	Режим работы на двух уровнях мощности способствует созданию систем с оптимальными характеристиками, включая адаптивные системы (например, АЛДС).

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

27,1

Плоскость отсчета1

Вид по стрелке С

Ось отсчета2

Направление движения цоколя

Ось отсчета

6,5

32,1

52

Ось отсчета

25 мм от плоскости отсчета

Плоскость отсчета

Плоскость отсчета

## Ось отсчета