| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2015/10 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 20 February 2015 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по общим предписаниям, 
касающимся безопасности

108-я сессия

Женева, 4–8 мая 2015 года

Пункт 5 предварительной повестки дня

Правила № 46 (устройства непрямого обзора)

Предложение по дополнению 3 к поправкам серии 03 к Правилам № 26 (наружные выступы)

Представлено экспертом от Нидерландов*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Нидерландов в целях приведения в соответствие положений Правил № 26 с предложенными поправками к Правилам № 46 (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2015/2) в отношении факультативной замены зеркал заднего вида системами видеокамеры-видеомонитора. Изменения к существующему тексту Правил № 26 выделены жирным шрифтом.

I.	Предложение

Пункты 1−1.2 изменить следующим образом:

"1.		Область применения и цель

1.1		Настоящие Правила применяются к наружным выступам транспортных средств категории M1. Они не применяются к внешним устройствам непрямого обзора и к шаровому наконечнику буксирных устройств.

1.2		Цель настоящих Правил заключается в уменьшении опасности или тяжести телесных повреждений, наносимых в результате прямого или скользящего удара о транспортное средство в случае столкновения с ним. Это относится как к неподвижным, так и к движущимся транспортным средствам."

Пункты 2.7−2.7.5 изменить следующим образом:

"2.7		"край габаритной ширины" транспортного средства с его боковой стороны означает плоскость, параллельную среднему продольному сечению транспортного средства и совпадающую с его внешним боковым краем, а с передней и задней стороны – перпендикулярную поперечную плоскость транспортного средства, совпадающую с его внешними передними и задними краями, без учета выступов, образуемых:

2.7.1		шинами вблизи от точки их соприкосновения с землей и вентилями для подсоединения шинного манометра;

2.7.2		любыми приспособлениями противоскольжения, которые могут устанавливаться на колесах;

2.7.3		устройствами непрямого обзора;

2.7.4		боковыми указателями поворота, контурными габаритными огнями, подфарниками, задними габаритными огнями и стояночными огнями;

2.7.5		спереди и сзади – элементами, установленными на бамперах, буксирными устройствами и выхлопными трубами;"

II.	Обоснование

1.	Данное предложение имеет целью внести поправку в положения, регламентирующие наружные выступы в Правилах № 26, с целью распространить действие этих положений на все устройства непрямого обзора, в том числе на внешние видеокамеры.

2.	Поскольку наружные зеркала заднего вида из сферы действия исключаются, то же самое должно применяться и в случае внешних видеокамер. Это исключение обновлено в связи с определением крайней точки габаритной ширины.

3.	Применимые требования, касающиеся наружных выступов устройств непрямого обзора, помимо обычных зеркал, отражены в предложении по поправкам к Правилам № 46 (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2015/2), касающимся факультативной замены зеркал классов I−IV системами видеокамеры-видеомонитора.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.