|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2015/13 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. général 19 février 2015 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail des dispositions générales de sécurité

108e session

Genève, 4-8 mai 2015

Point 5 de l’ordre du jour provisoire

Règlement no 46 (Dispositifs de vision indirecte)

Proposition de complément 6 à la série 02 d’amendements au Règlement no 94 (Protection contre le choc avant)

Communication de l’expert des Pays-Bas*

Le texte reproduit ci-après, établi par l’expert des Pays-Bas, vise à aligner les dispositions du Règlement no 94 sur les amendements au Règlement no 46 (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2015/2) proposés en vue d’offrir la possibilité de remplacer les rétroviseurs par des systèmes à caméra et moniteur, sous réserve de l’approbation du Groupe de travail de la sécurité passive (GRSP). Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel du Règlement no 94 sont signalées en caractères gras.

I.	Proposition

Paragraphe 2.3, modifier comme suit:

«2.3	Par «largeur du véhicule»: la distance qui sépare deux plans parallèles au plan longitudinal médian du véhicule et tangents à ce dernier de part et d’autre dudit plan, en excluant les dispositifs extérieurs de vision indirecte, les feux de position latéraux, les indicateurs de pression des pneumatiques, les feux indicateurs de direction, les feux de position, les garde-boue souples et le renflement des flancs des pneumatiques juste au-dessus du point de contact avec le sol.».

II.	Justification

1.	Le chevauchement véhicule/barrière est calculé en fonction de la largeur du véhicule. Les rétroviseurs ne fournissant aucune protection en cas de choc avant, ils sont exclus de la définition de la largeur du véhicule. Il devrait en aller de même pour les caméras extérieures utilisées comme dispositifs de vision indirecte.

2.	La présente proposition vise à modifier en ce sens les dispositions du Règlement no 94 relatives à la protection des passagers en cas de choc avant.

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94 et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.