|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/10 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 27 février 2015 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail de la sécurité passive

Cinquante-septième session

Genève, 18-22 mai 2015

Point 16 de l’ordre du jour provisoire

Amendements collectifs aux Règlements nos 14 et 16

Proposition de complément 7 à la série 06 d’amendements au Règlement no 14 et de complément 6 à la série 06 d’amendements au Règlement no 16

Communication de l’expert des Pays-Bas*

Le texte ci-après, établi par les experts des Pays-Bas, vise à mieux préciser les dispositions relatives à la hauteur de l’ancrage supérieur effectif de la ceinture introduit par le complément 4 à la série 07 d’amendements au Règlement no 14. Il est fondé sur le document informel GRSP-56-19, qui a été distribué à la cinquante-sixième session du Groupe de travail de la sécurité passive (GRSP). Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel des Règlements nos 14 et 16 sont indiquées en caractères gras pour les ajouts et en caractères biffés pour les parties supprimées.

I.	Proposition de complément 7 à la série 06 d’amendements au Règlement no 14 (Ancrages des ceintures de sécurité)

Paragraphe 5.4.3.6.1, modifier comme suit:

«5.4.3.6.1	Nonobstant … suivantes:

a)	La ceinture de sécurité ...

…

d)	Le constructeur … de petite taille.

Cependant, si le dispositif de réglage de la hauteur n’est pas fixé directement sur la structure du véhicule ou sur la structure du siège, mais consiste en un dispositif souple d’adaptation en hauteur de la ceinture:

e)	Les prescriptions des alinéas a et d ci-dessus doivent quand même être respectées dans le cadre d’une homologation de type en application du présent Règlement faisant intervenir le dispositif de retenue qu’il est prévu d’installer.

f)	Il doit être démontré que la ceinture de sécurité, associée à son dispositif souple d’adaptation en hauteur, satisfait aux prescriptions du Règlement no 16 applicables aux systèmes de retenue; les prescriptions des alinéas b et c doivent être respectées conformément au paragraphe 8.3 du Règlement no 16.».

II.	Proposition de complément 6 à la série 06 d’amendements au Règlement no 16 (Ceintures de sécurité)

Paragraphe 2.14.6, modifier comme suit:

«2.14.6	Dispositif d’adaptation en hauteur de la ceinture

Dispositif permettant de régler la position en hauteur du renvoi supérieur de la ceinture (directement fixé sur le véhicule ou sur l’armature rigide du siège) selon les besoins de l’utilisateur individuel et la position du siège. Un tel dispositif peut être considéré comme faisant partie de la ceinture ou partie de l’ancrage de la ceinture.».

Ajouter un nouveau paragraphe, ainsi conçu:

«2.14.7	Dispositif souple d’adaptation en hauteur de la ceinture»

Dispositif permettant de régler la ceinture en fonction de la taille de l’utilisateur, dont la pièce de réglage n’est pas directement fixée sur la structure du véhicule (par exemple, le montant) ou sur la structure du siège (par exemple, l’armature rigide du siège).».

Paragraphe 6.4.1.2.3, modifier comme suit:

«6.4.1.2.3	Dans le cas d’une ceinture destinée à être utilisée avec un dispositif d’adaptation en hauteur, tel qu’il est défini par le paragraphe 2.14.6 ci-dessus, l’essai doit être effectué avec le dispositif réglé dans la (les) position(s) la (les) plus défavorable(s) choisie(s) par le service technique chargé des essais. Toutefois:

6.4.1.2.3.1	Si le dispositif d’adaptation en hauteur est constitué par l’ancrage lui-même, ainsi que les dispositions du Règlement no 14 l’autorisent, le service technique chargé des essais peut, s’il le désire, appliquer les dispositions du paragraphe 7.7.1 ci-après;

Ajouter un nouveau paragraphe, ainsi conçu:

«6.4.1.2.3.2	S’il s’agit d’un dispositif souple d’adaptation en hauteur faisant partie de la ceinture, celui-ci doit subir les essais en tant que système de retenue et le service technique chargé des essais doit appliquer les dispositions du paragraphe 7.7.1 qui sont applicables aux essais réalisés sur la partie de la structure du véhicule à laquelle le système de retenue est normalement adapté.».

Paragraphe 6.4.2.2, tableau, modifier comme suit:

«6.4.2.2	Les parties de la ... Un spécimen neuf est utilisé pour chaque processus.

|  | Procédure de type 1 | Procédure de type 2 | Procédure de type3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pièces de fixation | - | - | x |
| Renvoi | - | x | - |
| Lumière de boucle | - | x | x |
| Dispositif de réglage | x | - | x |
| Pièces cousues à la sangle | - | - | x |
| Dispositif souple d’adaptation en hauteur de la ceinture | x | - | - |

».

Paragraphe 8.1.1, modifier comme suit:

«8.1.1	À l’exception des…

…

Les véhicules des catégories M2 ou M3, classe I ou A… du présent Règlement.

Seuls les véhicules des catégories M2 ou M3 peuvent être équipés de systèmes de retenue comprenant un dispositif souple d’adaptation en hauteur de la ceinture (par. 2.14.7).».

Paragraphe 8.3.3, modifier comme suit:

«8.3.3	Lorsque la … position du siège.

Un dispositif de réglage manuel doit être conçu de manière à empêcher tout mouvement imprévu qui réduirait l’efficacité du dispositif dans les conditions normales d’utilisation.».

Annexe 1B, point 1, modifier comme suit:

«1.	Système de retenue à/ceinture trois points/ceinture sous-abdominale/ceinture spéciale/avec absorbeur d’énergie/rétracteur/Dispositif d’adaptation en hauteur du renvoi supérieur/Dispositif souple d’adaptation en hauteur de la ceinture3	».

III.	Justification

1.	Dans le certificat d’homologation de type du Règlement no 16, les mentions inutiles devant être biffées, un seul système d’adaptation en hauteur de la ceinture peut être mentionné, à savoir le «dispositif d’adaptation en hauteur du renvoi supérieur».

2.	Cette situation est source de confusion: une ceinture ou un système de retenue qui utilise un dispositif souple d’adaptation en hauteur (parfois appelé ceinture de type «génération», voir la figure explicative ci-après) ne fait pas usage du renvoi supérieur pour régler la hauteur et ne peut donc pas être mentionné sur la fiche de communication.

3.	Par conséquent, les autorités chargées d’homologuer l’installation d’une ceinture dans un véhicule (fiche de communication 1A) ne signalent pas toujours les systèmes de retenue comprenant une ceinture et un dispositif souple d’adaptation en hauteur au moyen de l’annexe 1B du Règlement no 16. Il convient de noter que ce type de système permet de régler l’ancrage supérieur effectif à une hauteur inférieure à la limite de 450 mm au-dessus du point R, uniquement dans le cas d’une installation sur les véhicules des catégories M2 et M3 (cette prescription ne figure actuellement que dans le Règlement no 14 car seuls les renvois supérieurs réglables sont pris en compte).

4.	La présente proposition introduit une définition du dispositif souple d’adaptation en hauteur afin d’éclaircir la situation.

5.	En outre, la complexité et la sensibilité des dispositifs souples d’adaptation en hauteur (ceintures de type «génération») ne justifient pas la réalisation d’un essai dynamique conformément au Règlement no 16, qui prévoit l’utilisation d’un siège rigide générique. On trouvera ci-après un exemple de système de retenue (associé à un véritable siège de véhicule) pouvant servir aux essais.

Source:  Cette figure était contenue dans le document informel GRSP-50-23, soumis par l’expert de l’Allemagne.

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules.

3	Indiquer le type de rétracteur.

# Text boxes

Adulte

Enfant

L’ancrage supérieur de la ceinture de type «génération» peut être réglé vers le haut ou vers le bas afin d’adapter sa position aux occupants de petite taille, comme les enfants.