Draft proposal for a corrigendum to the French version of the series 05 of amendments to the regulation no 13

Transmitted by the expert from OICA

Amend paragraph 5.2.1.26.2. to read:

Paragraphe 5.2.1.26.2

En cas de rupture du câblage de la transmission de commande électrique en dehors de l’unité (des unités) de commande électronique(s), à l’exclusion de la réserve d’énergie, ou de défaillance de la commande, il doit encore être possible d’actionner le frein de stationnement à partir du siège du conducteur et donc de maintenir le véhicule chargé immobile dans un montée ou dans une descente présentant une déclivité de 8 %. En alternative, dans ce cas, il est Il doit être possible d’obtenir un actionnement automatique du frein de stationnement lorsque le véhicule est immobile, à condition que l’efficacité ci-dessus soit atteinte et que le frein de stationnement reste serré quelle que soit la position du contacteur d’allumage (de démarrage). Dans cette alternative cas, le frein de stationnement doit automatiquement se desserrer dès que le conducteur remet le véhicule en mouvement route. Sur les véhicules des catégories M1 et N1, l’enclenchement d’un rapport ou la transmission automatique (en position « Parc ») peuvent servir ou contribuer à obtenir l’efficacité ci-dessus. Il doit aussi être possible de desserrer le frein de stationnement, le cas échéant au moyen d’outils et/ou d’un dispositif auxiliaire transporté ou monté dans le véhicule.