| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Rev.1/Add.89/Rev.2/Amend.1 |
| --- | --- | --- |
| 19 February 2010 |  |  |

СОГЛАШЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ ЕДИНООБРАЗНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДМЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ 
И ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ,
И ОБ УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
УТВЕРЖДЕНИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ ЭТИХ ПРЕДПИСАНИЙ */

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 89:  Правила № 90

Пересмотр 2 - Поправка 1

Дополнение 11 к поправкам серии 01 - Дата вступления в силу:  24 октября 2009 года

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО
УТВЕРЖДЕНИЯ СМЕННЫХ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК В СБОРЕ И ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК БАРАБАННОГО ТОРМОЗА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ПРИЦЕПОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Включить новый пункт 1.1.3 следующего содержания:

"1.1.3	Сменные тормозные накладки в сборе, используемые для отдельных систем стояночного тормоза, независимых от эксплуатационной тормозной системы транспортного средства, должны удовлетворять только техническим требованиям, сформулированным в приложении 8 к настоящим Правилам".

Включить новый пункт 2.12 следующего содержания:

"2.12	"Тормозная накладка стояночного тормоза в сборе" означает колодку в сборе или колодку барабанного тормоза в сборе, входящую в систему стояночного тормоза, отдельную и независимую от эксплуатационной тормозной системы".

Пункт 2.12 (прежний), изменить нумерацию на 2.13.

Пункт 5.3.1.2 изменить следующим образом (добавив в конце новое предложение):

"5.3.1.2	Сменные тормозные накладки… при температуре 200ºC для колодок барабанного тормоза в сборе.  Это требование не применяется к тормозным накладкам стояночного тормоза в сборе".

Пункт 8.4.1 изменить следующим образом (добавив в конце новое предложение):

"8.4.1	обеспечить, чтобы для каждого… к настоящим Правилам.  В случае тормозных накладок стояночного тормоза в сборе применяются лишь испытания по пределу прочности на сдвиг, упомянутые в пункте 5.3".

По всему тексту Правил заменить "приложение 8" на "приложение 9".

Приложение 8 (прежнее), изменить нумерацию на 9.

Включить новое приложение 8 следующего содержания:

"Приложение 8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СМЕННЫМ ТОРМОЗНЫМ НАКЛАДКАМ В СБОРЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА, НЕЗАВИСИМЫХ ОТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	СООТВЕТСТВИЕ ПРАВИЛАМ № 13

Соответствие требованиям Правил № 13 доказывается в ходе испытания транспортного средства.

1.1	Испытываемое транспортное средство

Транспортное средство, представляющее тип(ы), для которого (которых) требуется официальное утверждение сменной тормозной накладки в сборе, оснащается сменными тормозными накладками в сборе того типа, который представляется на официальное утверждение, и подготавливается к испытанию тормозов в соответствии с требованиями Правил № 13.  Транспортное средство должно быть полностью загружено.  Тормозные накладки, представленные на испытание, устанавливаются на соответствующих тормозах и не прирабатываются.

1.2	Система стояночного тормоза транспортного средства испытывается согласно всем соответствующим требованиям, изложенным в пункте 2.3 приложения 4 к Правилам № 13".

-----

# Footnotes

*/	Прежнее название Соглашения:

Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.

# Text boxes

GE.10-20877  (R)   080310   080310